Контрольный тест по дисциплине

«Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений»

Вариант №1 (возможно наличие более чем одного правильного ответа)

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1. Что входит в понятие коэффициента пористости? | Естественное локальное единичное скопление нефти в одном или нескольких сообщающихся между собой пластах-коллекторах Отношение объема всех пор в образце породы к видимому объему образца Отношение объема замкнутых пор в образце породы к видимому объему образца |
| 2.Какое основное условие обеспечивает упругий режим работы залежи? | Напряженное деформированное состояние пород пласта Превышение пластового давления над давлением насыщения Литологическая и тектоническая замкнутость залежи |
| 3. Назовите горные выработки, из которых можно добывать нефть. | 1) копанка; 2) скважина; 3) колодец; 4) шпур. |
| 4. Какова максимальная годовая добыча нефти в СССР (млн т)? | 1) 520; 2) 624; 3) 601; 4) 683. |
| 5. Когда проявляется жесткий водонапорный режим работы залежи? | С момента начала распространения депрессионной воронки за пределы водонефтяного контакта Когда вода внедряется в нефтяную зону и вытесняет нефть к забоям добывающих скважин Когда наступает равновесие (баланс) между отбором из залежи жидкости и поступлением в пласт краевых или подошвенных вод |
| 6. Что включает в себя понятие технологии разработки нефтяных месторождений? | Совокупность способов, применяемых для извлечения нефти из недр Применение новых методов воздействия на пласт для повышения нефтеизвлечения. Установление нормы отбора нефти по добывающим скважинам. |
| 7. С увеличением содержания в нефти растворенного газа ее вязкость. | 1) уменьшается; 2) увеличивается; 3) не меняется. |
| 8. В каких единицах измеряется газовый фактор? | 1) м3/т; 2) км/ч; 3) м3/сут. |
| 9. Выберите породы -коллекторы. | 1) глина; 2) сланец; 3) конгломераты; |
| 10. Какие гипотезы образования нефти существуют? | 1) механическая; 2) гидравлическая; 3) органическая; |

Контрольный тест по дисциплине

«Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений»

Вариант №2(возможно наличие более чем одного правильного ответа)

| 1. Определите эксплуатационные скважины. | 1) добывающие нефтяные скважины; 2) разведочные; 3) оценочные; |
| --- | --- |
| 2. Определите механические способы бурения. | 1) термические; 2) роторный; 3) турбинный; |
| 3.Укажите ежегодную добычу нефти в мире. | 1) 3,2–3,9 млн т; 2) 3,2–3,9 млрд т; 3) 10–12 млрд т. |
| 4. В каких единицах измеряется газовый фактор? | 1) м3/т; 2) км/ч; 3) м3/сут. |
| 5. Какими свойствами характеризуются пластовые воды? | 1) вязкостью; 2) минерализацией; 3) пористостью. |
| 6. Какое основное условие обеспечивает упруговодонапорный режим работы залежи? (множественный выбор) | Упругое расширение нефти, связанной воды и воды в водоносной части Упругое расширение пород пласта в нефтяной залежи и в водоносной области Энергия напора краевых вод в водоносной области |
| 7. Чем обеспечивается газонапорный режим работы залежи? | Наличием газовой шапки Проявлением энергии расширения сжатого свободного газа Превышением давления в газовой шапке над давлением насыщения |
| 8. Какое основное условие обеспечивает упругий режим работы залежи? | Напряженное деформированное состояние пород пласта Превышение пластового давления над давлением насыщения Литологическая и тектоническая замкнутость залежи |
| 9. С увеличением содержания в нефти растворенного газа ее вязкость. | 1) уменьшается; 2) увеличивается; 3) не меняется. |
| 10. Что входит в понятие «залежь»? | Скопление углеводородов в земной коре, приуроченные к одной или нескольким локализованным геологическим структурам Совокупность горных пород, способных вмещать в себе и отдавать при разработке нефть Естественное локальное единичное скопление нефти в одном или нескольких сообщающихся между собой пластах-коллекторах |

Контрольный тест по дисциплине

«Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений»

Вариант №3(возможно наличие более чем одного правильного ответа)

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1.С увеличением содержания в нефти растворенного газа ее вязкость. | 1) уменьшается; 2) увеличивается; 3) не меняется. |
| 2.В каких единицах измеряется газовый фактор? | 1) м3/т; 2) км/ч; 3) м3/сут. |
| 3. Какими свойствами характеризуются пластовые воды? | 1) вязкостью; 2) минерализацией; 3) пористостью. |
| 4. Выберите породы -коллекторы. | 1) глина; 2) сланец; 3) конгломераты; |
| 5. Какие гипотезы образования нефти существуют? | 1) механическая; 2) гидравлическая; 3) органическая; |
| 6. Какие виды ловушек нефти существуют? | 1) симметричные; 2) сводовые; 3) литологически экранированные; |
| 7. Определите механические способы бурения. | 1) термические; 2) роторный; 3) турбинный; |
| 8. Определите эксплуатационные скважины. | 1) добывающие нефтяные скважины; 2) разведочные; 3) оценочные; |
| 9. Какая обсадная колонна служит для изоляции горизонтов и извлечения нефти и газа из пласта на поверхность | 1) кондуктор; 2) промежуточная обсадная колонна; 3) эксплуатационная колонна. |
| 10. Назовите горные выработки, из которых можно добывать нефть. | 1) копанка; 2) скважина; 3) колодец; 4) шпур. |

Контрольный тест по дисциплине

«Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений»

Вариант №4(возможно наличие более чем одного правильного ответа)

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1. Укажите оборудование для разобщения межколонных пространств… | 1) трубная головка; 2) колонная головка; 3) фонтанная елка |
| 2. Укажите элементы оснастки эксплуатационной колонны | 1) штуцер; 2) башмак; 3) пакер; |
| 3. Укажите элементы буровой установки. | 1) вышка; 2) насос; 3) НКТ; 4) якорь; |
| 4. Что означает термин флюид? | 1. смесь жидкости и газа 2. смесь нефти и газа 3. всякая текучая среда |
| 5. Выберите породы -коллекторы. | 1) глина; 2) сланец; 3) конгломераты; |
| 6.Какие гипотезы образования нефти существуют? | 1) механическая; 2) гидравлическая; 3) органическая; |
| 7.Назовите основной способ добычи нефти. | 1) фонтанный; 2) шахтный; 3) насосный; 4) газлифтный. |
| 8. Когда проявляется жесткий водонапорный режим работы залежи? | С момента начала распространения депрессионной воронки за пределы водонефтяного контакта Когда вода внедряется в нефтяную зону и вытесняет нефть к забоям добывающих скважин Когда наступает равновесие (баланс) между отбором из залежи жидкости и поступлением в пласт краевых или подошвенных вод |
| 9. Какое основное условие обеспечивает упругий режим работы залежи? | Напряженное деформированное состояние пород пласта Превышение пластового давления над давлением насыщения Литологическая и тектоническая замкнутость залежи |
| 10. Что входит в понятие «месторождение»? | Естественное локальное единичное скопление нефти в одном или нескольких сообщающихся между собой пластах-коллекторах Горные породы, способные вмещать в себе и отдавать при разработке нефть Это совокупность залежей углеводородов, приуроченных к одному и тому же участку поверхности Земли и подчиненных в процессе своего образования единой тектонической структуре |

Контрольный тест по дисциплине

«Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений»

Вариант №5(возможно наличие более чем одного правильного ответа)

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1. Назовите прибор для измерения плотности жидкости. | 1) манометр; 2) термометр; 3) ареометр; 4) амперметр. |
| 2. Какими свойствами характеризуются пластовые воды? | 1) вязкостью; 2) минерализацией; 3) пористостью. |
| 3. Какие гипотезы образования нефти существуют? | 1) механическая; 2) гидравлическая; 3) органическая; 4) физическая; |
| 4. Выделите горногеологические параметры месторождений. | 1) геометрия; 2) величина запасов; 3) скорость; 4) свойства коллекторов |
| 5. Какая обсадная колонна служит для изоляции горизонтов и извлечения нефти и газа из пласта на поверхность. | 1) направление; 2) кондуктор; 3) промежуточная обсадная колонна; 4) эксплуатационная колонна. |
| 6. При бурении порода разрушается … | 1) керном; 2) долотом; 3) НКТ. |
| 7. Укажите противовыбросовое оборудование, применяемое при бурении | 1) штуцер; 2) дроссель; 3) превентор; 4) манометр. |
| 8. Укажите оборудование для разобщения межколонных пространств. | 1) трубная головка; 2) колонная головка; 3) фонтанная елка. |
| 9. Укажите элементы буровой установки. | 1) вышка; 2) насос; 3) НКТ; |
| 10. Назовите горные выработки, из которых можно добывать нефть. | 1) копанка; 2) скважина; 3) колодец; 4) шпур. |

Контрольный тест по дисциплине

«Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений»

Вариант №6(возможно наличие более чем одного правильного ответа)

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1. Что входит в понятие «залежь»? | Скопление углеводородов в земной коре, приуроченные к одной или нескольким локализованным геологическим структурам Совокупность горных пород, способных вмещать в себе и отдавать при разработке нефть Естественное локальное единичное скопление нефти в одном или нескольких сообщающихся между собой пластах-коллекторах |
| 2. Какие гипотезы образования нефти существуют? | 1) механическая; 2) гидравлическая; 3) органическая; |
| 3. При бурении порода разрушается … | 1) керном; 2) долотом; 3) НКТ. |
| 4. Назовите горные выработки, из которых можно добывать нефть. | 1) копанка; 2) скважина; 3) колодец; 4) шпур. |
| 5. Определите эксплуатационные скважины. | 1) добывающие нефтяные скважины; 2) разведочные; 3) оценочные; |
| 6. Что входит в понятие коэффициента пористости? | Естественное локальное единичное скопление нефти в одном или нескольких сообщающихся между собой пластах-коллекторах Отношение объема всех пор в образце породы к видимому объему образца Отношение объема замкнутых пор в образце породы к видимому объему образца |
| 7. Какой режим называется водонапорным? | 1) когда в нагнетательные скважины закачивается вода 2) когда нефть вытесняется в добывающие скважины под действием напора краевой или подошвенной воды 3) приток жидкости к скважине поддерживается за счет напора воды поступающей извне |
| 8. Укажите оборудование для разобщения межколонных пространств… | 1) трубная головка; 2) колонная головка; 3) фонтанная елка. |
| 9. Какие виды ловушек нефти существуют? | 1) симметричные; 2) сводовые; 3) литологически экранированные; |
| 10. Назовите горные выработки, из которых можно добывать нефть. | 1) копанка; 2) скважина; 3) колодец; 4) шпур. |

Контрольный тест по дисциплине

«Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений»

Вариант №7(возможно наличие более чем одного правильного ответа)

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1. Назовите горные выработки, из которых можно добывать нефть. | 1) копанка; 2) скважина; 3) колодец; 4) шпур. |
| 2. Какая обсадная колонна служит для изоляции горизонтов и извлечения нефти и газа из пласта на поверхность. | 1) направление; 2) кондуктор; 3) промежуточная обсадная колонна; 4) эксплуатационная колонна. |
| 3. Какое основное условие обеспечивает упругий режим работы залежи? | Напряженное деформированное состояние пород пласта Превышение пластового давления над давлением насыщения Литологическая и тектоническая замкнутость залежи |
| 4. Выделите горногеологические параметры месторождений. | 1) геометрия; 2) величина запасов; 3) скорость; 4) свойства коллекторов |
| 5. Укажите элементы буровой установки. | 1) вышка; 2) насос; 3) НКТ; |
| 6. Что входит в понятие коэффициента пористости? | Естественное локальное единичное скопление нефти в одном или нескольких сообщающихся между собой пластах-коллекторах Отношение объема всех пор в образце породы к видимому объему образца Отношение объема замкнутых пор в образце породы к видимому объему образца |
| 7. С увеличением содержания в нефти растворенного газа ее вязкость. | 1) уменьшается; 2) увеличивается; 3) не меняется. |
| 8. Когда проявляется жесткий водонапорный режим работы залежи? | С момента начала распространения депрессионной воронки за пределы водонефтяного контакта Когда вода внедряется в нефтяную зону и вытесняет нефть к забоям добывающих скважин Когда наступает равновесие (баланс) между отбором из залежи жидкости и поступлением в пласт краевых или подошвенных вод |
| 9. Выберите породы -коллекторы. | 1) глина; 2) сланец; 3) конгломераты; |
| 10. Укажите оборудование для разобщения межколонных пространств… | 1) трубная головка; 2) колонная головка; 3) фонтанная елка |

Контрольный тест по дисциплине

«Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений»

Вариант №8(возможно наличие более чем одного правильного ответа)

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1.С увеличением содержания в нефти растворенного газа ее вязкость. | 1) уменьшается; 2) увеличивается; 3) не меняется. |
| 2. Какова максимальная годовая добыча нефти в СССР (млн т)? | 1) 520; 2) 624; 3) 601; 4) 683. |
| 3.Какое основное условие обеспечивает упругий режим работы залежи? | Напряженное деформированное состояние пород пласта Превышение пластового давления над давлением насыщения Литологическая и тектоническая замкнутость залежи |
| 4. Назовите горные выработки, из которых можно добывать нефть. | 1) копанка; 2) скважина; 3) колодец; 4) шпур. |
| 5. Что включает в себя понятие технологии разработки нефтяных месторождений? | Совокупность способов, применяемых для извлечения нефти из недр Применение новых методов воздействия на пласт для повышения нефтеизвлечения. Установление нормы отбора нефти по добывающим скважинам. |
| 6. Что означает термин - коллектор? | 1. песчаные и карстовые породы 2. породы, служащие хранилищами флюида 3. пористые породы 4. наличие русел подземных течений |
| 7. Чем обеспечивается газонапорный режим работы залежи? | Наличием газовой шапки Проявлением энергии расширения сжатого свободного газа Превышением давления в газовой шапке над давлением насыщения |
| 8. Укажите элементы оснастки эксплуатационной колонны | 1) штуцер; 2) башмак; 3) пакер; |
| 9. Пористость каких пород меняется незначительно? | 1. глина, суглинок 2. песок, бокситы 3. сланец |
| 10. Определите механические способы бурения. | 1) термические; 2) роторный; 3) турбинный; |

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1. Выберите породы -коллекторы. | 1) глина; 2) сланец; 3) конгломераты; |
| 2.Назовите основной способ добычи нефти. | 1) фонтанный; 2) шахтный; 3) насосный; 4) газлифтный. |
| 3. Что означает термин «газовая шапка»? | 1. пустотное пространство породы 2. область, занятая свободным газом 3. наличие газированного флюида |
| 4. Что подразумевается под термином «коллектор»? | 1. трещиноватость породы достаточно велика 2. пористость породы достаточно велика 3. горная порода, содержащая пустоты |
| 5. Какие гипотезы образования нефти существуют? | 1) механическая; 2) гидравлическая; 3) органическая; |
| 6. Что характеризует вязкость? | 1. свойство растягиваться и сжиматься 2. степень плотности жидкости 3. степень текучести и подвижности жидкости 4) быстроту распределения давления в пласте |
| 7. Укажите элементы оснастки эксплуатационной колонны | 1) штуцер; 2) башмак; 3) пакер; |
| 8. Что характеризует параметр проницаемость? | 1. уровень нефтесодержащих пород 2. уровень водосодержащих пород 3. способность породы пропускать флюиды к забою скважины |
| 9. Какой режим называется водонапорным? | 1) когда в нагнетательные скважины закачивается вода 2) когда нефть вытесняется в добывающие скважины под действием напора краевой или подошвенной воды 3) приток жидкости к скважине поддерживается за счет напора воды поступающей извне |
| 10. Укажите элементы оснастки эксплуатационной колонны | 1) штуцер; 2) башмак; 3) пакер; |

Контрольный тест по дисциплине

«Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений»

Вариант №9(возможно наличие более чем одного правильного ответа)

Контрольный тест по дисциплине

«Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений»

Вариант №10(возможно наличие более чем одного правильного ответа)

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1. Определите механические способы бурения. | 1) термические; 2) роторный; 3) турбинный; |
| 6. Какое основное условие обеспечивает упруговодонапорный режим работы залежи? | Упругое расширение нефти, связанной воды и воды в водоносной части Упругое расширение пород пласта в нефтяной залежи и в водоносной области Энергия напора краевых вод в водоносной области |
| 3.С увеличением содержания в нефти растворенного газа ее вязкость. | 1) уменьшается; 2) увеличивается; 3) не меняется. |
| 4. Что означает термин флюид? | 1. смесь жидкости и газа 2. смесь нефти и газа 3. всякая текучая среда |
| 5. Что входит в понятие «месторождение»? | Естественное локальное единичное скопление нефти в одном или нескольких сообщающихся между собой пластах-коллекторах Горные породы, способные вмещать в себе и отдавать при разработке нефть Это совокупность залежей углеводородов, приуроченных к одному и тому же участку поверхности Земли и подчиненных в процессе своего образования единой тектонической структуре |
| 6. Определите эксплуатационные скважины. | 1) добывающие нефтяные скважины; 2) разведочные; 3) оценочные; |
| 7. Какая обсадная колонна служит для изоляции горизонтов и извлечения нефти и газа из пласта на поверхность. | 1) направление; 2) кондуктор; 3) промежуточная обсадная колонна; 4) эксплуатационная колонна. |
| 8. Что подразумевается под термином «коллектор»? | 1. трещиноватость породы достаточно велика 2. пористость породы достаточно велика 3. горная порода, содержащая пустоты |
| 9. Что называется коэффициентом продуктивности скважины? | 1) отношение давления к потенциалу 2) отношение скорости фильтрации к проницаемости 3) отношение дебита к депрессии 4) отношение приведенного давления к глубине забоя |
| 10. Выделите горногеологические параметры месторождений. | 1) геометрия; 2) величина запасов; 3) скорость; 4) свойства коллекторов |