## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОСИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

## ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КУРСОВОЕ И ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПО АРХИТЕКТУРЕ

Методическое пособие

для самостоятельной работы

«Архитектура гражданских и промышленных зданий»

для студентов очного и заочного отделений

направления «Строительство»

Набережные Челны

2014

Курсовое и дипломное проектирование по архитектуре: методическое пособие для самостоятельной работы по архитектуре для студентов очной и заочной форм обучения / Составитель: Тарутина И.В. – Набережные Челны: НЧИ КФУ, 2014. –    с.

В методическом пособии изложены цели и задачи проектирования гражданских и промышленных зданий, приведена тематика проектов, требования к оформлению графической части проекта и пояснительной записки и рекомендуемая литература.

Рецензент:

- доктор ф-м.н., профессор                     Э.С. Сибгатуллин

Оглавление

Введение.

1. Указания по проектированию:

1.1. Общие положения.

1.2. Состав проекта.

1.3. Порядок выполнения проекта.

1.4. Разработка архитектурных и конструктивных чертежей.

1.5. Технико-экономические показатели.

1.6. Оформление графической части проекта и составление пояснительной записки.

2. Составление схемы генерального плана.

3. Рекомендации по проектированию зданий:

3.1. Жилые здания одноэтажные.

3.2. Жилые здания многоэтажные.

3.3. Общественные здания:

3.3.1. Здания и помещения сервисного обслуживания населения.

3.3.2. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов.

3.3.3. Здания и помещения учебно-воспитательного назначения.

3.4. Промышленные здания:

3.4.1. Производственные здания.

3.4.2. Вспомогательные здания

4. Дипломное проектирование.

5. Литература.

Приложение А. Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подвальном и цокольном этажах.

Приложение Б. Правила определения площади помещений, площади застройки и этажности здания при проектировании.

Приложение В. Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки и этажности общественного здания.

Приложение Г. Объемно-планировочная структура основных типов многоквартирных жилых домов.

Приложение Д. Приемы блокировки многоквартирных жилых зданий.

Приложение Е. Эвакуационные пути.

Приложение Ж. Планировочные элементы жилых зданий.

Приложение И. Минимальные габариты и площадь помещений квартиры (гостиные, спальни, кухни, санитарно-гигиенические помещения).

Приложение К. Расчетные нормы размещения площадок в микрорайонах и группах жилых домов.

Приложение Л. Состав и площади помещений кафе общего типа.

Приложение М. Состав и площади помещений магазинов.

Приложение Н. Состав и площади помещений детских яслей-садов.

Приложение П. Состав и площади помещений общеобразовательных школ.

Приложение Р. Состав и площади помещений спортивных зданий.

Приложение С. Санитарные характеристики и примеры производственных процессов.

Приложение Т. Показатели для расчета вспомогательных помещений.

Приложение Ф. Схемы движения в гардеробно-душевом блоке.

Приложение Ц. Привязка конструктивных элементов одноэтажных зданий к осям.

ВЕДЕНИЕ

Курсовое и дипломное проектирование гражданских и промышленных зданий является неотъемлемой частью изучения теоретического курса «Архитектуры гражданских и промышленных зданий» в процессе подготовки студентов и имеет своей целью закрепление и расширение знаний, полученных в ИНЭКА:

- освоение основных принципов архитектурного и конструктивного проектирования;

- овладение навыками разработки конструктивных решений зданий из мелкоразмерных и крупноразмерных индустриальных элементов;

- развитие творческого мышления и самостоятельности в решении архитектурных и конструктивных задач, экономической оценки и теплотехнического расчета ограждающих конструкций зданий, пользовании технической литературы.

1. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

1.1.Общие положения

В процессе изучения дисциплины «Архитектура гражданских и промышленных зданий» студенты выполняют 3 курсовых проекта по следующей тематике:

- курсовой проект №1 – «Малоэтажное жилое здание со стенами из мелкоразмерных элементов;

- курсовой проект №2 – «Многоэтажное жилое здание со встроено-пристроенным учреждением общественного назначения» или «Общественное здание» (отдельно стоящее) из крупноразмерных элементов;

- курсовой проект №3 – «Промышленное здание из крупноразмерных элементов по заданной габаритной схеме».

Дипломный проект завершает процесс обучения.

1.2. Состав проекта

Курсовой проект разрабатывается на основе выданного задания в следующем составе:

- фасад здания с построением теней в любой графике, масштаб - 1:100, 1:200;

- схема генерального плана участка в той же графике, что и фасад, масштаб – 1:500, 1:1000;

- планы здания (первого, типового, последнего этажей), масштаб – 1:100, 1:200;

- маркировочный план-схема фундаментов, перекрытий, покрытий, масштаб – 1:100, 1:200;

- план кровли, масштаб – 1:200;

- разрез по стене, масштаб - 1:20;

- конструктивные узлы, масштаб - 1:20;

- пояснительная записка.

Архитектурный раздел дипломного проекта выполняется в следующем составе:

- фасад здания с построением теней в любой графике, масштаб -1:50, 1:100;

- схема генерального плана участка в той же графике, что и фа

сад, масштаб - 1:500, 1:1000;

- планы здания (первого, типового, последнего этажей), масштаб - 1:100, 1:200;

- разрезы здания (продольный, поперечный), масштаб - 1:100, 1:200;

- план кровли, масштаб - 1:200;

- конструктивные узлы, масштаб – 1:20;

- пояснительная записка.

1.3. Порядок выполнения проекта

Проект следует выполнять в следующей последовательности:

- предпроектная работа – изучение задания, рекомендуемой литературы и существующих проектных решений;

- разработка и утверждение эскизов объемно-планировочного и конструктивного решений здания;

- выполнение теплотехнического расчета и подсчет технико-экономических показателей здания;

- оформление графической части проекта и составление пояснительной записки.

Приступая к работе, необходимо изучить функциональные, санитарно-гигиенические, противопожарные требования, предъявляемые к проектируемому зданию.

Все эти требования содержатся в действующих строительных нормах и правилах (СНиП), которые представляют собой государственный нормативный документ.

Следует также изучить существующий опыт отечественного и зарубежного проектирования и строительства подобных зданий.

Эскизное проектирование включает:

- разработку функциональных схем зданий и схем-планов с несущими стенами и привязкой их к разбивочным осям;

- разработку характерных разрезов с выбором материалов и габаритов несущих и ограждающих конструкций;

- схематичное решение фасадов.

Выбор поперечного профиля здания должен производиться с учетом рационального конструктивного решения, требований естественного освещения, аэрации и отвода атмосферных вод.

После согласования эскизов начинается разработка и детализация проекта путем выполнения эскизов основных чертежей проекта в масштабе.

Предварительно устанавливают размеры каждого чертежа, располагают их на листах. Затем наносят разбивочные оси и общие контуры основных чертежей. После уточнения всех решений производят деталировку планов, разрезов и фасадов, а также наносят все размеры и пояснительные надписи.

Затем производят окончательную разработку архитектурно-конструктивных узлов и деталей.

На заключительном этапе проектирования выполняют обводку чертежей, составляют и оформляют пояснительную записку к проекту.

1.4. Разработка архитектурных и конструктивных чертежей проекта

Планы этажей

При выполнении планов этажей положение мнимой горизонтальной плоскости разреза, как правило, принимают на уровне 1/3 высоты изображаемого этажа или 1м над изображаемым уровнем.

Пристроенные части здания (сооружения), если на них разрабатываются отдельные чертежи, на плане этажа допускается полностью не показывать, ограничиваясь нанесением линии обрыва и наименования этих частей.

На планы этажей наносят и указывают:

- координационные оси здания (сооружения), расстояния между ними и крайними осями, привязку осей у деформационных швов;

- отметки уровней чистых полов;

- толщину стен и перегородок и их привязку;

- размеры и привязку проемов и отверстий в стенах и перегородках (для проемов с четвертями размеры показывают по наружной стороне стены);

- порядковый номер помещения в кружках (нумерация сквозная – с первого этажа вверх);

- площадь помещения в правом нижнем углу;

- маркировки окон и дверей (в кружках).

Осевые линии наносят штрихпунктиром и маркируют.

Оси продольных конструкций зданий выносят слева от чертежа, поперечные – снизу. Если расположение осей  противоположных сторон плана не совпадает, то маркировочные оси располагают со всех сторон плана. Нумерация при этом делается сквозной. Поперечные оси маркируют арабскими цифрами слева направо, а продольные – прописными буквами русского алфавита (кроме З, О, Х, Ы).

Размер шрифта для обозначения осей должен быть больше размера шрифта размерных чисел, применяемых на чертеже в 1,5-2 раза. Маркировка осей на фасадах, разрезах, узлах и деталях должна соответствовать плану.

Размерные линии (внешние) проводятся вне контура чертежа.

На первой от чертежа линии проставляют размеры наиболее мелких членений, на следующих – более крупных; на последней размерной линии указывают общий размер между крайними осями с привязкой этих осей к наружным граням стен.

На внутренних размерных линиях проставляют линейные размеры помещений, толщину перегородок и внутренних стен, ширину проемов дверей и окон. Эти линии проводят на достаточном расстоянии от внутренних граней стен, чтобы они не затрудняли чтение чертежа.

Размерные и выносные линии проводят тонкой сплошной линией. Все линейные размеры указывают в миллиметрах, площади – в квадратных метрах (до десятого знака после запятой) без обозначения размерности.

На план наносят линии поперечного (направление взгляда справа – налево) и продольного (направление взгляда снизу – вверх) разрезов, проходящие по лестнице и основным помещениям.

Разрезы здания

При выполнении разреза здания (сооружения) положение мнимой вертикальной плоскости разреза принимают с таким расчетом, чтобы в изображение попали проемы окон и дверей.

По участкам, особенности которых не выявлены в основных разрезах, приводят местные (частичные) разрезы.

Из видимых элементов на разрезах изображают только элементы конструкций, подъемно-транспортное оборудование, открытые лестницы и площадки, находящиеся за мнимой плоскостью разреза.

На разрезах зданий (сооружений) без подвалов грунт и элементы конструкций, расположенные ниже фундаментных балок и верхней части ленточных фундаментов, не изображают.

Пол на грунте изображают одной сплошной линией, пол на перекрытии и кровлю изображают одной сплошной тонкой линией независимо от числа слоев в их конструкции. Состав и толщину слоев покрытия указывают в выносной надписи.

На разрезы наносят и указывают:

- координационные оси с размерами между ними;

- отметки уровня земли, чистого пола этажей и площадок;

- отметки низа несущих конструкций покрытия одноэтажных зданий и низа настила (плиты) покрытия верхних этажей многоэтажных зданий;

- размеры проемов и отверстий в стенах и перегородках (для проемов с чертвертями размеры показывают по наружной стороне стены);

- отметки верха стен, верха карнизов, уступов стен, головки крановых путей и т.д.;

- ссылки на узлы.

Фасады зданий

На чертеже фасада показывают все элементы здания, в том числе: входные двери, окна, балконы, парапеты и т. д. Если здание решается в крупных блоках или панелях, то на фасаде должна быть показана разбивка стены на блоки или панели.

На фасады наносят и указывают:

- координационные оси здания (сооружения), проходящие в характерных местах фасадов (например: крайние, у деформационных швов, в местах уступов в плане и перепада высот);

- отметки уровня земли, входных площадок, верха стен, низа и

верха проемов, архитектурных элементов;

- наружные пожарные и эвакуационные лестницы, примыкания галерей.

Планы фундаментов, перекрытия, покрытия и кровли

На чертежах планов фундаментов указывают оси несущих конструкций, числовые отметки заложения подошвы фундаментов, их уступов, а также марки сборных элементов фундаментов.

На чертежах плана перекрытий и покрытий (вне контура чертежа) указывают размерные линии между осями несущих конструкций и марки основных конструктивных элементов перекрытия и покрытия.

На плане кровли указывают скаты и величины их уклонов, водостоки, дымовентиляционные каналы или шахты, машинные отделения лифтов, эксплуатационные выходы на кровлю.

На план кровли наносят:

- крайние координационные оси с указанием расстояния между ними, оси у деформационных швов, в местах уступов в плане и перепада высот, у торцов выступающих над кровлей частей здания;

- размеры участков с различной конструкцией и материалом кровли.

1.5. Технико-экономические показатели

Для анализа экономичности проектного решения определяют технико-экономические показатели.

Для жилых зданий:

- площадь застройки (кв. м);

- жилая площадь (кв. м);

- приведенная общая площадь (кв. м);

- строительный объем (куб. м).

Для общественных зданий:

- общая площадь (кв. м);

-полезная площадь (кв. м);

- расчетная площадь здания (кв. м);

- площадь застройки (кв. м);

- строительный объем здания (куб. м).

Для производственных зданий:

- площадь застройки (кв. м);

- полезная площадь производственного здания (кв. м);

- строительный объем здания (куб м).

Для генерального плана:

- общая площадь территории (га), как сумма площадей территории в ограде;

- площадь застройки (кв. м), как сумма площадей участков, занятых всеми видами зданий и сооружений;

-площадь озеленения (кв. м);

- площадь твердого покрытия (кв. м).

1.6. Оформление графической части проекта и составление пояснительной записки.

Курсовой проект выполняется на стандартных листах формата А1 (594х841) или А2 (594х420) в любой графике, дипломный проект выполняется на стандартных листах формата А1 (594х841) в компьютерной графике. По желанию студентов допускается выполнение фасадов и генплана на отдельных подрамниках.

Листы должны быть равномерно заполнены графическим материалом при условии соблюдения необходимых разрывов между отдельными чертежами. Листы должны иметь стандартную рамку и основную надпись.

Применяемые на чертежах линии построения и обводка, условные обозначения, маркировка и надписи должны соответствовать требованиям ГОСТа.

Пояснительная записка оформляется на листах формата

А4 (290х297) и должна иметь следующие разделы:

- краткое изложение задания и особенности функционального процесса;

- обоснование принятых архитектурно-конструктивных решений, принципов решения генплана;

- расчет площади и санитарно-технического оборудования;

- теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

- технико-экономические показатели объемно-планировочного решения здания и схемы генерального плана;

- использованная литература.

2. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Проектирование генеральных планов гражданских зданий должно производиться в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Генеральный план здания является отправным моментом в процессе архитектурно-строительного проектирования.

Разрабатывая генплан, студент решает вопросы планировки, застройки и благоустройства территории, функциональных связей между отдельными участками, направления основных людо- и грузопотоков с учетом природно-климатических факторов.

Решение генерального плана заключается в правильном размещении здания на участке, ориентации его по сторонам света с учетом преобладающего направления ветра, инсоляции, рельефа местности и наличия соседних зданий.

Проектирование генплана включает разработку графической части и составление пояснительной записки.

Генеральный план промышленного предприятия.

Построение генплана предприятия ведется в соответствии с четким производственно-функциональным зонированием:

- I зона - предзаводская  (вспомогательные здания общезаводского назначения);

- II зона – производственная (основное производство);

- III зона – подсобно-производственная (ремонтные, инструментальные цехи, энергетические сооружения);

- IV зона – складская (здания складов).

Зоны, как правило, надо располагать последовательно, от лицевой линии площадки к тыльной. При размещении всех цехов и участков в одном здании «завод-корпус» принцип зонирования сохраняется и осуществляется внутри этого здания.

В пределах каждой зоны при размещении производственных зданий должна выдерживаться однородность технологического процесса, транспортного оборудования, энергосбережения и потребления, одинаковые противопожарные требования и степень производственной вредности.

Главный вход (проходная), общезаводские здания I зоны, а также стоянка личного транспорта работающих располагаются на лицевой стороне промплощадки, на пути движения основного потока людей от селитьбы (жилой застройки) на предприятие. Эта группа объектов, как правило, выносится на предзаводскую площадь, размеры которой могут составлять до 4% площади предприятия.

Цехи основного производства II зоны располагают вблизи зданий и сооружений III зоны. Энергетические объекты должны быть максимально приближены к потребителям энергии.

Объекты IV зоны группируют вдоль тыльной  и боковых сторон промплощадки и транспортных путей.

На этой основе составляется схема функционально- технологической взаимосвязи между основными производственными зданиями (участками) с указанием их заданных размеров в плане, высоты и этажности.

Выявляются цехи (корпуса, участки) наиболее людо- и грузоемкие, а также имеющие значительные выделения производственных вредностей. Определяется характер транспортных взаимосвязей между ними. Рассматривается возможность осуществления блокирования производственных зданий, повышения их этажности в целях получения экономичного архитектурного решения. Затем, используя заданную минимальную плотность застройки, определяют примерную площадь территории предприятия.

После согласования с преподавателем общего решения схемы генплана следует приступить к ее детальной проработке.

На этой стадии работы над генпланом устанавливаются разрывы между основными производственными зданиями, ширина транспортных путей, тротуаров, размеры и размещение площадок отдыха и спорта, характер озеленения, уточняются общие размеры территории предприятия.

При размещении зданий должна предусматриваться возможность подъезда к ним пожарных машин по всей длине здания.

Дороги для автомобильного транспорта на территории промышленного предприятия проектируют по сквозной, кольцевой, тупиковой и смешанной системам. В случае тупиковой системы для разворота автомобилей устраивается специальная площадка размером 12х12 м. Ширина магистральных проездов принимается равной 3 или 6 м, подъездов к зданиям – 4 м. Ширина проезжей части дороги с двусторонним движением принимается не менее 6 м.

На территории промышленного предприятия часто используется железнодорожный транспорт с шириной колеи 1520/1524 мм или 750 мм. Вводы железнодорожных путей в производственное здание, как правило, устраивают тупиковыми. Минимальные расстояния от оси железнодорожных путей до зданий принимают равными 3,1 и 2,3 м (соответственно – 6-5 м при наличии выходов).

Ширина ворот для автомобильных въездов равна 4,5-6 м, для железнодорожных – не менее 4,9 м.

Наметив местоположение основных зданий и сооружений, а также систему проездов, автомобильных и железнодорожных путей на территории предприятия, решают вопрос архитектурного благоустройства промплощадки. В комплекс благоустройства входят: проектирование тротуаров, спортивных площадок, площадок для малоподвижного отдыха, размещение древесно-кустарниковых насаждений.

Тротуары для пешеходов устраивают вдоль магистральных и производственных дорог. Минимальная ширина тротуара - 1,5 м. От проезжей части автодороги тротуар отделяют полосой не менее 0,8 м. От железнодорожного пути нормальной колеи тротуар размещается не ближе 3,75 м.

Спортивные площадки принимают размерами: 28х16, 24х15, 15х8, 30х15 м.

Площадки для малоподвижного отдыха проектируют площадью 20-8 кв.м. Расстояние от входов в производственное здание до мест спорта и отдыха принимается 50-250 м. Стоянки средств индивидуального транспорта размещаются  в предзаводской зоне. Вместимость автостоянок принимается  из расчета 10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах. Площадь автостоянки принимается из расчета 25 кв. м на 1 машино-место.

На территории предприятия следует озеленять: предзаводскую площадь у главной проходной, внутризаводские магистральные проезды, полосы вдоль ограждения предприятия, места отдыха и спорта.

Общая площадь озеленения должна составлять не менее 10-15 % от территории предприятия.

При строительстве предприятий в районах, где в течение трех наиболее холодных месяцев они подвержены воздействию ветров со средней скоростью более 10 м/c, необходима ветрозащитная полоса древесных насаждений шириной не менее 40 м, размещаемая с подветренной стороны.

Завершив вычерчивание всех элементов генплана, следует выполнить привязку к строительной системе координат одного из основных производственных зданий. На чертеже основного производственного здания указывают абсолютную отметку уровня пола, определяемую из условия превышения уровня пола проектной отметки на 0,15 м.

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ

3.1. Жилые здания одноэтажные

Данные для проектирования

1 вариант - 2-квартирный 1-этажный блокированный жилой дом с 3-комнатными квартирами с подвалом.

2 вариант – 2-квартирный 2-этажный блокированный жилой дом с 5-комнатными квартирами.

3 вариант – 1-квартирный 1-этажный 4-комнатный жилой дом с подвалом.

4 вариант – 1-квартирный 2-этажный 5-комнатный жилой дом.

5 вариант - 1-квартирный 1-этажный 5-комнатный жилой дом с мансардой.

6 вариант - 1-квартирный 2-этажный 5-комнатный жилой дом с мансардой.

7 вариант – 1-квартирный 2-, 3-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями для трудовой деятельности по месту жительства.

8 вариант – Дом моей мечты.

Проектирование малоэтажного жилого дома ведется согласно требованиям СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные.

Усадебный планировочный тип застройки формируется из индивидуальный или блокированных домов с частными земельными участками различной площади.

Ориентация домов на участке принимается по нормам ориентации многоэтажных жилых домов.

Основными типами усадебных жилых домов являются 1-, 2-квартирный и блокированный. В последнее время появились бифункциональные здания, предусматривающие дополнительное пространство для различных видов индивидуальной трудовой деятельности: домашний детский сад, семейный детский дом, курортный пансион, медицинский пункт, домашняя столовая и т. д.

В проектировании каждого типа дома есть свои планировочные и конструктивные особенности.

Одноквартирные жилые дома имеют чаще всего тот же состав помещений, что и квартиры в многоэтажных домах, но их объемно-планировочная структура существенно отличается.

Отличия в планировочной структуре дома является следствием увеличения удельного периметра наружных стен и наличием, как правило, двух входов в дом: с улицы и со стороны земельного участка.

Тесная связь с природным окружением способствует увеличению количества и площадей открытых и полуоткрытых помещений квартиры – террас, балконов, веранд, лоджий.

Благодаря развитому наружному периметру естественное освещение имеют не только жилые комнаты и кухни, но и часто передние, и санитарные помещения.

Увеличенный периметр наружных стен обеспечивает свободную ориентацию здания и способствует улучшению режима проветривания.

На планировку дома и его взаимосвязь с подсобными хозяйственными помещениями существенно влияют климатические условия района строительства.

Двухквартирные дома проектируют 1-, 2-этажными и мансардного типа.

В таких домах глухая межквартирная стена способствует большей изоляции жилых комнат и экономии средств на инженерные коммуникации.

Блокированная застройка по сравнению с индивидуальной позволяет наряду с уменьшением стоимости общей площади сокращать и градостроительные затраты благодаря уменьшению протяженности дорог и инженерных коммуникаций.

Архитектурно-композиционным преимуществом блокированной застройки (по сравнению с застройкой индивидуальными домами) является возможность организации плотного уличного фронта при достаточно разнообразном решении его облика за счет ритмичного чередования квартир различных типов, изменения этажности, взаимного перемещения блоков и т. д.

Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилые комнаты, кухня (кухня-ниша или кухня-столовая), ванная комната или душевая, уборная , кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения – помещение для теплового агрегата.

В доме должно быть предусмотрено отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и радиовещание. Площади помещений должны быть не менее: общей жилой комнаты – 12 кв. м; спальни – 8 кв. м (при размещении ее в мансарде – 7 кв.м); кухни – 6кв. м.

Ширина помещений должна быть не менее: кухни - 1,7 м; передней – 1,4 м; внутриквартирных коридоров – 0,85 м; ванной – 1,5 м; уборной – 0,8 м. Глубина уборной – не менее 1,5 м.

Во всех малоэтажных домах с квартирами в 2-3 уровня устраивают внутриквартирные лестницы, которые можно размещать открыто - в пространстве общей комнаты или передней. В лестницах допускается применять забежные ступени и более крутой уклон (1:1,1 – 1:1,25), уменьшить ширину марша до 0,8 м. Выполняют внутриквартирные лестницы обычно из дерева. Структуру и размещение внутриквартирной лестницы выбирают в соответствии с планировочной структурой квартиры.

3.2.Жилые здания многоэтажные

Данные для проектирования

1 вариант – 1-секцинный 10-этажный жилой дом со встроено-пристроенным продовольственным магазином с торговой площадью 180 кв. м.

2 вариант – 1- секционный 1-этажный жилой дом со встроено-пристроенным кафе-столовой с доготовочной на 100 посадочных мест.

3 вариант – 2-секционный 12-этажный жилой дом со встроено-пристроенным досуговым центром для молодежи, с зальным  помещением 144 кв. м.

4 вариант – 2-секционный 9-этажный жилой дом со встроено-пристроенным универсальным спортивным залом площадью 36х18 кв. м.

5 вариант – 2-секционный 16-этажный жилой дом со встроено-пристроенным книжным магазином с торговой площадью 144 кв. м.

6 вариант – 2-секционный 16-этажный жилой дом со встроено-пристроенным магазином «Художественный салон» с торговой площадью 180 кв. м и индивидуальными мастерскими для художников.

7 вариант – 2-секционный 16-этажный жилой дом со встроено-пристроенным магазином с торговой площадью 144 кв. м и мастерскими индивидуальной деятельности.

Проектирование многоэтажного жилого дома ведется согласно требованиям СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные.

Основным типом жилого дома являются квартирные дома различной этажности.

Размеры участков многоэтажной застройки определяют исходя их условий создания наиболее благоприятного быта и отдыха населения.

Минимальная норма территории участка, приходящейся на одного жителя при этажности 9 и более этажей – 37-47 кв. м, минимальная норма зеленых насаждений – 5 кв. м на одного человека.

В микрорайонах и группах жилых домов необходимо предусматривать площадки различного назначения.

Проектирование многоквартирных домов осуществляют на основе секционных, галерейных, коридорных планировочных схем и их комбинаций.

Ориентация зданий по отношению к сторонам света должна обеспечивать инсоляцию:

- в 1-, 2-, 3-комнатных квартирах не менее чем в одной комнате;

- в 4-, 5-, 6-комнатных  квартирах не менее чем в двух комнатах.

Типы летних помещений и их ориентацию определяют в соответствии с климатическими особенностями и с учетом национально-бытовых традиций района строительства.

Площадь помещений в квартирах должна быть не менее: жилого помещения (комнаты) в однокомнатной квартире – 14 кв. м, общей комнаты – 16 кв. м, спальни на одного человека - 8 кв. м, спальни на двух человек – 12 кв.м, кухни – 8 кв.м, кухонной зоны в кухне-столовой – 6 кв.м.

При размещении в жилых зданиях встроенных и пристроенных предприятий торговли и общественного питании товары и продукты необходимо загружать, как правило, с торца здания. Загрузка со стороны двора жилого дома, где располагают входы в квартиры, а также непосредственно с тротуара улицы не допускается.

Высоту помещений общественного назначения, размещаемых в жилых зданиях, принимают равной высоте жилых помещений, в которых по условиям размещения оборудования должна быть высота не менее 3 м.

Творческие мастерские художников и архитекторов допускается размещать на верхних этажах жилого дома.

Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части дома.

В подвальных и цокольных этажах жилых домов допускается устройство встроенных и встроенно-пристроенных стоянок для автомашин и мотоциклов с соблюдением требований ВСН 01-89.

Конструктивные системы и части зданий должны быть выполнены в соответствии с требованиями индустриального строительства, модульной системы, унификации и типизации.

Для возведения первых нежилых этажей применяют как каркасную, так и стеновую конструктивную систему в сборном, монолитном или сборно-монолитном исполнении.

В предприятиях обслуживания, имеющих крупные зальные помещения, залы располагают в пристроенной части. Во встроенной в жилой дом части размещают складские. Подсобные и административно-бытовые помещения.

Таким образом, в зависимости от назначения и габаритов встроенных помещений несущие конструкции первых нежилых этажей жилых дом выполняют как в стеновой, так и в каркасной конструктивной системе.

Для стеновой (панельной) системы во встроенных учреждениях обслуживания в жилых домах используют сборные элементы по Общесоюзным или территориальным каталогам индустриальных изделий.

Конструкции первых нежилых этажей в каркасной системе проектируют в следующих вариантах: сборный каркас из индустриальных элементов, сборно-монолитный или монолитный  каркас.

Типизация и унификация конструктивных решений зданий различного назначения обеспечивают архитектурное и градостроительное разнообразие их разработок за счет единой модульной координации размеров, единой системы узлов и привязок, единого решения однотипных конструктивных элементов и частей здания во всех конструктивных системах, возможности сочетания в одном здании элементов разных конструктивных систем.

3.3. Общественные здания

Данные для проектирования

1 вариант – Детский сад-ясли на 140 мест.

2 вариант – Детский сад-ясли на 280 мест.

3 вариант – Школа на 12 классов.

4 вариант – Клуб со зрительным залом с размерами 24х12 м на 300 мест.

5 вариант – Универсальный спортзал с размерами 36х18 м с трибунами на 300 мест.

6 вариант – Плавательный бассейн с ванной 50х21 м.

7 вариант -  Выставочное здание с экспозиционным залом до 1000 кв. м.

8 вариант – Досуговый центр для молодежи с залом 144 кв. м. и кафе на 50 посадочных мест.

Общественные здания проектируют согласно требованиям СНиП31-06-2009. Общественные здания и сооружения.

3.3.1. Здания и помещения

сервисного обслуживания населения

Предприятия розничной и мелкооптовой торговли.

Магазины являются основным видом предприятий розничной торговой сети.

При размещении магазина следует исключить пересечение потоков покупателей с путями грузового транспорта.

Земельный участок магазина должен состоять из зоны для  покупателей – площадки для отдыха, сезонной торговли и отдельно стоящих витрин - и зоны разгрузки товаров – подъезды для автотранспорта, разгрузочные места и площадки.

Зона разгрузки товаров у магазинов, встроенных в жилые здания, должна быть изолирована от двора жилого дома и расположена у торцовой части здания, не имеющей окон и дверей.

Объемно-планировочное решение современного магазина должно отвечать главной и вспомогательной функциям. К основным помещениям магазина относят следующие: торговые, кладовые, подсобные, помещения администрации и персонала, технические помещения.

Основные требования к планировке магазинов:

- торговые залы должны быть технологически связаны с помещениями для подготовки товаров;

- проход в административные, бытовые, подсобные и технические помещения не допускается проектировать через торговые залы и помещения для хранения и подготовки товаров к продаже;

- помещения для хранения товаров не должны быть проходными;

- приемочные следует располагать по возможности ближе к помещениям для хранения товаров.

Стены и перекрытия помещений сервисного обслуживания, размещаемых в жилых и других зданиях, проектируют с учетом норм допустимого в них шума.

Входы в магазинах должны быть отдельными для покупателей и для обслуживающего персонала.

Предприятия питания (открытая и закрытая сеть)

Предприятия питания проектируют двух видов: общедоступные (открытые) и предприятия, обслуживающие население по месту работы или учебы.

По назначению предприятия питания подразделяют на следующие:

- микрорайонные - небольшие кафе, столовые и домовые кухни, размещаемые в микрорайонных центрах;

- районные – более широкая сеть столовых, кафе, ресторанов, закусочных, размещаемых на территории и в центре жилых районов;

- городские – крупные рестораны и кафе общегородского значения.

Предприятия открытой сети питания проектируют с максимальным приближением их к потребителю.

В соответствии с технологическим процессом все помещения предприятий питания подразделяют на помещения для посетителей, производственные, складские, административно-бытовые и технические.

Залы, производственные и административные помещения должны иметь естественное освещение.

Стены и перекрытия помещений предприятий питания, размещаемых в жилых и других зданиях, проектируют с учетом норм допустимого в них шума.

Перепады уровней полов в производственных помещениях и залах не допускаются.

3.3.2. Сооружения, здания и помещения

для культурно-досуговой деятельности населения и

религиозных обрядов

Клубные и досугово-развлекательные учреждения

Клуб – здание, предназначенное для проведения широкой культурно-просветительной работы среди населения.

По назначению клубы могут быть общего профиля и специализированные.

Клубы общего профиля рассчитаны для обслуживания всех слоев населения. Специализированные клубы проектируют по интересам для конкретных групп населения.

Наиболее распространенным типом являются клубы с двумя видами деятельности: зрелищной и кружковой, что определяет состав их помещений.

Во всех типах клубов помещения зрелищной и клубной части следует размещать таким образом, чтобы их эксплуатация была раздельной. Помещения клубных зданий делят на следующие группы: помещения зрительского комплекса, помещения демонстрационного назначения, помещения технологического обеспечения сцены и кинопоказа, административно-хозяйственные помещения и помещения клубного комплекса.

На выбор объемно-пространственной композиции зданий клубов решающее влияние оказывают тип и вместимость клуба, градостроительные и климатические условия места строительства.

При всем многообразии возможных композиционных решений клубных зданий можно выделить 2 основных принципа взаиморасположения зрительного зала, фойе, вестибюля и клубных помещений:

- зрительный зал расположен продольной осью перпендикулярно главному фасаду, при этом возможны следующие варианты: вестибюль примыкает к торцу зала, фойе размещено над ним на втором этаже, клубные комнаты расположены вдоль одной из продольных сторон зала в двух уровнях; фойе находится на первом этаже, примыкая к продольной стороне зала, клубные помещения – над вестибюлем и фойе, как с торца, так и с продольной стороны зала;

- зрительный зал расположен параллельно главному фасаду, при этом возможны следующие варианты: со стороны главного фасада находятся вестибюль и фойе, клубно-кружковая часть помещений примыкает к торцу зала со стороны сцены, располагаясь в двух уровнях; со стороны главного фасада размещен зрительный зал, вестибюль примыкает к его торцу, а фойе расположено вдоль продольной стены с заднего фасада.

В зависимости от градостроительной ситуации, размеров и значимости здание клуба может располагаться в застройке местной, районной, общегородской площади, оно может также размещаться в парке.

Территория, отводимая для сооружения клуба, зависит от типа и его размеров. На ней предусматривают площадки для отдыха, игр, спорта, а также хозяйственный двор, который обычно располагают у сценической части клуба. По границам участка следует насаждать защитное озеленение из деревьев и

кустарника.

Примерный состав и площади помещений (кв. м)

клуба со зрительным залом на 300 мест

- Зрительный зал на 300 мест – 328 (24х12 м).

- Эстрада (сцена) – 72 (6х12м).

- Кладовая при эстраде – 30.

- Артистические – 15х2.

- Кинопроекционная -72 (6х12м).

- Кассовый вестибюль – 15.

- Вестибюль с гардеробом – 72.

- Фойе с буфетом – 72.

- Подсобная буфета – 12.

- Кружковые комнаты - 18х6.

- Библиотека – 144.

- Администрация - 18.

Музеи и выставки

Несмотря на разнообразные назначения и тематику выставок, их проектирование исходит из ряда общих условий, которые определяют необходимый набор помещений, функциональные требования к этим помещениям, к участку.

Любая выставка предполагает открытую экспозицию части экспонатов. В связи с этим территория открытой экспозиции должна быть не менее площади закрытой. Кроме площадки открытой экспозиции генпланом должны предусматриваться резервная территория для расширения экспозиции, хозяйственный двор, места для стоянки автомашин.

В состав помещений выставочного здания должны входить: экспозиционные залы; помещения, обслуживающие посетителей; производственные помещения - для подготовки экспонатов к экспозиции, фотомастерские, мастерские для декоративно-оформительских работ; административные  помещения.

Экспозиционные помещения составляют ядро композиции, и их габариты могут быть весьма разнообразными.

Различают три типа залов площадью 900, 1500, 3000 кв. м с тремя размерами по высоте: 4,5 м – для размещения небольших экспонатов, 6 м - для машин и механизмов, 9-12 м – для особо крупных экспонатов.

Административные помещения и мастерские проектируют высотой 3,3 м.

Объемно-планировочное решение выставочного сооружения может иметь централизованную, блочную или павильонную композицию.

Наибольшее распространение получила централизованная композиция, отличающаяся компактностью.

Блочная композиция представляет собой членение здания по функциональному признаку на блоки экспозиционных, обслуживающих и административных помещений. Их связывают общими горизонтальными коммуникациями и свободно группируют.

Примерный состав и площади помещений (кв. м)

выставочного здания с экспозиционным залом 900 кв. м.

1. Зал постоянной экспозиции – 900.

2. Зал временной экспозиции - 200.

3. Фондохранилище – 400.

4. Кино-лекционный зал на 100 мест – 108.

5. Киноаппаратная – 27.

6. Информационно-справочный отдел – 18.

7. Мастерские – 18 х4.

8. Административные помещения – 18х3.

9. Библиотека – 120.

10. Вестибюль с гардеробом – 120.

11. Буфет с подсобной – 80.

12. Технические помещения – 200.

13. Бытовые помещения – 20.

Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения

Спортивные объекты классифицируют по видам спорта (плавательные бассейны, гимнастические залы, велотреки и пр.), по типу сооружения (крытые, открытые), по архитектурному решению (отдельные сооружения и комплексы), по масштабам обслуживаемой территории (микрорайонные, районные, общегородские).

Во всех физкультурно-спортивных объектах выделяют следующие группы помещений: основные, вспомогательные и места для зрителей.

Основные и вспомогательные помещения (в полном или неполном объеме) имеются практически в любом физкультурно-спортивном здании. Места для зрителей в ряде случаев могут отсутствовать, например, в учебно-тренировочных залах.

Функциональное объединение спортивных залов и бассейнов в одном здании позволяет резко повысить эффективность использования спортивных сооружений, сократить затраты на их возведение, сэкономить городскую территорию.

Объемно-планировочное решение спортивного корпуса определяется размещением вспомогательных помещений относительно основного зала.

Сформировалось 4 варианта композиционного решения: торцовой, продольный, периметральный, блочный.

Торцовое решение имеет ограниченное применение из-за сложности размещения вспомогательных помещений.

Продольная композиция предусматривает одностороннее размещение вспомогательных помещений вдоль основного зала, имеет определенные экономические  и архитектурные преимущества.

Периметральное решение предполагает обстройку основного объема с трех сторон вспомогательными помещениями, что неизбежно влечет появление темных длинных коридоров, протяженных санитарно-технических коммуникаций.

Это снижает комфортность, увеличивает стоимость здания.

Блочная структура предусматривает вынесение спортивных залов и ванн бассейнов в отдельные блоки, которые объединены вспомогательными помещениями. Сочетание различных по высоте и размерам объемов позволяет создавать интересные архитектурные решения.

3.3.3. Здания и помещения

учебно-воспитательного назначения

Дошкольные образовательные учреждения

Здания детских дошкольных учреждений объединяют ясли и сады. Иногда возводят здания, объединяющие ясли, сады, общеобразовательную начальную школу, обеспечивая неразрывность и преемственность педагогического процесса и эффективность медицинского обслуживания.

По числу детских групп дошкольные учреждения подразделяют на здания малой вместимости – до 4 групп, средней – до 5-8 групп и большой – до 9-14 групп. При вместимости более 14 групп создаются комплексы зданий.

Действующие нормы предусматривают типовое проектирование детских яслей-садов вместимостью 50, 95, 140, 190, 280 и 330 мест соответственно на 2,4,6,8,12 и 14 групп.

По своей объемно-планировочной структуре детские дошкольные учреждения состоят из трех основных групп помещений: детские группы – раздевальная, игровая, спальная, санузел, буфетная; общие помещения для всех детских групп – залы для музыкальных и гимнастических занятий, помещения для развивающих занятий, методический кабинет, изолятор, медицинская комната, процедурный кабинет; административно-хозяйственные помещения – кабинет заведующего, пищеблок, хозяйственные помещения.

Основным принципом планировки зданий дошкольных учреждений является – изоляция групп друг от друга в целях предотвращения распространения детских инфекционных болезней. Это достигается компоновкой помещений каждой группы в автономную групповую ячейку с отдельным входом. Допускается устройство одного входа для четырех групп детского сада. Для ясельных групп отдельный вход на каждую группу обязателен.

Площадь земельного участка, занимаемого детским дошкольным учреждением, определяется вместимостью и природно-климатическими условиями района строительства.   Площадь территории на одно место предусматривается, кв. м: для яслей-садов до 100 мест -40; свыше 100 мест -35; свыше 500 – 30.

Общеобразовательные учреждения.

Социальная значимость общеобразовательной школы, обусловленная функцией не только обучения, но и воспитания будущих граждан, выдвигает высокие требования к архитектурно-художественному решению школьных зданий.

В основу структуры здания положен блочный принцип, базирующийся на четком функциональном базировании (по вертикали и горизонтали) всего объема, с группировкой  близких по функциям помещений. Формирование отдельных зон и блоков осуществляется в соответствии с современным учебным процессом и возрастом учащихся.

Для современных городских условий в качестве основного типа принята школа на 33 класса (1266 учащихся). Этот тип отвечает переходу на 11-летнее обучение детей, начиная с шестилетнего возраста.

На объемно-планировочное решение и этажность школьного здания в немалой степени оказало влияние включение в функциональный процесс пришкольного участка и его взаимосвязь с помещениями школы.

В современных школах высота ограничена тремя этажами.

Одним из важнейших вопросов создания полноценной гигиенической среды в учебных помещениях является обеспечение требуемого уровня естественного освещения и необходимой инсоляции. С позиций этих требований наиболее приемлемы объемно-планировочные решения школьных зданий с односторонним расположением учебных классов и кабинетов. Допускается двустороннее размещение, но совершенно неприемлемо обращение окон учебных помещений на 3-4 стороны, при котором любая ориентация фасада не отвечает современным требованиям к микроклимату и световому режиму.

3.4. Промышленные здания

3.4.1. Производственные здания

Архитектурные решения зданий следует принимать с учетом градостроительных условий и характера окружающей застройки.

При проектировании зданий внутрицеховое пространство следует, по возможности, выполнять нерасчлененным капитальными стенами и перегородками, удобным для перемещения технологических грузов, трансформации и реконструкции производственного процесса.

Капитальными стенами должны выделяться только помещения, резко отличающиеся по температурно-влажностному режиму, степени выделения производственных вредностей от остальных помещений цеха (например, термическое отделение в механосборочном цехе, шихтоподготовительное отделение в литейном цехе).

Производства наиболее опасные в отношении взрыва и пожара необходимо размещать: в одноэтажных зданиях – у пожарных стен, в многоэтажных зданиях – на верхнем этаже.

При проектировании зданий следует принимать типовые конструкции и строительные изделия.

При устройстве покрытий по металлическим стропильным конструкциям следует применять облегченные ограждающие конструкции с эффективным утеплителем.

Продольные и поперечные температурные швы и перепады высот при ж/б конструкциях выполняют на двух рядах колонн.

В отдельных случаях при небольших пролетах допускается  выполнение перепадов высот между параллельными пролетами на одном ряду колонн.

Отапливаемые здания, как правило, следует проектировать с внутренним водостоком. Допускается проектировать отапливаемые здания высотой не более 10 м без внутренних водостоков при ширине покрытия (с уклоном в одну сторону) не более 36 м.

Неотапливаемые здания следует проектировать без внутренних водостоков. Допускается многопролетные неотапливаемые здания проектировать с внутренним водостоком при наличии производственных тепловыделений, обеспечивающих положительную температуру внутри здания.

Тип фонарей (зенитные, П-образные, светоаэрационные или аэрационные) назначают в соответствии с параметрами внутрицеховой среды и климатическими условиями района строительства.

Для зданий и помещений с сухим и нормальным влажностным режимом и незначительным избытком явного тепла следует применять, как правило, зенитные фонари. Допускается в таких зданиях и помещениях применять П-образные светоаэрационные фонари. Для зданий и помещений со значительными избытками явного тепла следует применять  П-образные светоаэрационные или аэрационные фонари.

Общая площадь проемов (при устройстве зенитных фонарей) должна быть не более 15% площади покрытия, а площадь проема одного фонаря – не более 12 кв. м. Расстояние между зенитными фонарями должно быть не менее 4 м, от фонарей до противопожарных стен – не менее 5 м, между группами фонарей – не менее 6 м.

Светоаэрационные и аэрационные П-образные фонари следует проектировать длиной не более 84 м. Расстояние между торцами фонарей и между торцом фонаря и наружной стеной должно быть равным или кратным шагу стропильных конструкций.

Ширина П-образных фонарей для пролетов 12, 18 м – 6 м, для пролетов 24, 30, 36 м – 12 м.

Наружные и внутренние стены отапливаемых и неотапливаемых зданий следует проектировать, как правило, сборными из панелей заводского изготовления.

Перегородки следует проектировать из панелей (щитов) заводского изготовления, а также в виде каркаса, заполненного плитными или листовыми материалами. Перегородки целесообразно привязывать к разбивочным осям, используя колонны в качестве фахверка.

Площадь оконных проемов не должна быть больше необходимой для обеспечения нормативного уровня естественного освещения.

Оконные проемы, не предназначенные для вентиляции, следует заполнять остекленными неоткрывающимися переплетами или профильным стеклом.

Створные оконные переплеты или другие открывающиеся устройства в помещениях, в которых требуемый воздухообмен осуществляется аэрацией, должны размещаться с таким расчетом, чтобы расстояние от уровня пола до низа проемов, предназначенных для притока воздуха в теплый период года, было не более 1,8 м, а до низа проемов, предназначенных для притока воздуха в холодный период года, не менее 4 м.

Ворота следует принимать типовые: распашные, откатные или подъемно-поворотные.

Размеры проемов ворот: 2,4х2,4; 3,0х3,0; 3,0х3,6; 3,6х3,6; 3,6х4,2; 4,2х4,2 для безрельсового транспорта и 4,8х5,4 для железнодорожного транспорта нормальной колеи.

Для зданий высотой от планировочной отметки земли до верха карниза или переплета более 10 м следует проектировать наружные стальные вертикальные пожарные лестницы шириной 0,6 м.

Для зданий с перепадами высот следует предусматривать пожарные лестницы, соединяющие покрытия, расположенные на разных уровнях. Пожарную лестницу следует предусматривать и для подъема на кровлю фонарей.

Расстояние между пожарными лестницами по периметру здания следует назначать не более 200 м.

Вспомогательные здания

В состав вспомогательных помещений входят:

- помещения бытового (санитарно-гигиенического) обслуживания;

- помещения медицинского обслуживания;

- помещения общественного питания;

- помещения культурно-массового обслуживания и общественных организаций;

- помещения административных служб.

Вспомогательные помещения могут располагаться внутри производственных зданий - встроенные, в пристройках к производственным зданиям – пристроенные или в отдельно стоящих зданиях.

Вспомогательные здания и помещения следует размещать в местах с наименьшим воздействием шума, вибрации и других вредных факторов.

Обслуживающие помещения размещают максимально приближая к рабочим местам, учитывая при этом, что рабочие не должны проходить через производственные помещения с вредными выделениями и с производствами категорий А,Б,Е, если они в этих помещениях не работают.

Как правило, вспомогательные помещения располагают в отдельно стоящих зданиях или в пристройках. Отдельно стоящие вспомогательные здания должны соединяться отапливаемыми переходами с отапливаемыми цехами. Переходы могут быть подземными, наземными и надземными. Высота проезда под надземными переходами - не менее 4,2 м.

Расстояние между вспомогательными и производственными зданиями принимают кратным 6 м, но не менее 12 м..

Встроенные и пристроенные вспомогательные помещения отделяются от производственных шлюзами.

Пассажирские лифты необходимы, если отметка пола верхнего этажа превышает 12 м.

Вспомогательные здания следует проектировать каркасными с сеткой колонн 6х6, 6х9, 6х3 м.

Высота этажей вспомогательных зданий – 3,3 м или 3,6 м. В помещениях большой площади допускается принимать высоту этажа равной 4,2 м.

Количество эвакуационных выходов из вспомогательного здания должно быть не менее двух. Наружные выходы должны иметь тамбур глубиной не менее 1,2 м.

Уровень пола первого этажа должен превышать планировочную отметку земли на 0,15 м.

Помещения с постоянными рабочими местами, конструкторское бюро, помещения здравпункта и культурного обслуживания, помещения для отдыха должны иметь естественное освещение.

В многоэтажных зданиях уборные, душевые и умывальные должны, как правило, размещаться над помещениями такого же назначения.

4.ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Основные принципы разработки

дипломного проекта.

Заключительным этапом обучения строительной специальности является выполнение дипломного проекта, имеющее своей целью закрепление теоретических знаний, их систематизацию. В ходе выполнения и защиты дипломного проекта студент должен показать свое умение использовать полученные знания, применять наиболее прогрессивные и современные решения проектирования гражданских и промышленных зданий.

Дипломный проект включает следующие разделы: архитектурно-строительный, расчетно-конструктивный, основания и фундаменты, технология и организация строительного производства, экономика, экология и ОБЖД.

В данном пособии рассматривается архитектурно-строительная часть.

Так как в основе  здания или сооружения лежит функционально-технологический процесс, проектированием должны быть созданы оптимальные условия для обеспечения этого процесса. Одновременно с этим должны быть решены вопросы создания наилучших условий для человека в процессе труда, отдыха, быта и т.д., в зависимости от назначения здания. Вместе с этим, при разработке проекта должно быть уделено внимание решению архитектурной выразительности здания.

Принципиальной основой проектирования зданий является максимальная индустриализация строительства, применение прогрессивных конструктивных систем и эффективных материалов, позволяющих использовать передовые методы возведения здания, обеспечивающих высокое качество, производительность труда и минимальные сроки строительства.

Все части дипломного проекта разрабатываются одновременно в тесной взаимосвязи.

Критерием приемлемости того или иного решения является удовлетворение требованиям экономической целесообразности проектируемого здания в целом и его отдельных частей. При этом должны приниматься оптимальные решения, учитываю-щие минимум затрат с учетом единовременных и эксплуатационных расходов.

Оптимальное решение обычно выявляется путем технико-экономического сравнения нескольких вариантов проектируемого объекта.

Содержание архитектурно-строительной части и

требования, предъявляемые к ней.

Архитектурно-строительная часть дипломного проекта содержит: решение генерального плана, объемно-планировочное и конструктивное решение объекта проектирования и пояснительную часть (пояснительную записку).

При разработке генерального плана участка следует располагать проектируемое здание таким образом, чтобы:

- обеспечить наилучшую организацию функционального (технологического) процесса на застраиваемой территории;

- правильно ориентировать здания по сторонам света с учетом розы ветров;

- удовлетворить санитарно-гигиенические и противопожарные требования;

- создать композицию генерального плана, удовлетворяющую архитектурно-художественным и градостроительным требованиям.

Объемно-планировочное решение должно отвечать следующим требованиям:

- отвечать оптимальным условиям осуществления функционального процесса в течение всего периода эксплуатации здания;

- обеспечивать необходимые санитарно-гигиенические условия труда и быта;

- предусматривать применение новейших конструкций и материалов;

- применять наиболее совершенные виды инженерного оборудования.

Конструктивное решение несущих и ограждающих частей здания должно отвечать следующим требованиям:

- быть прогрессивным и экономичным, позволяющим

применять новые эффективные материалы;

- обеспечивать максимальную унификацию конструкций.

Архитектурно-художественное решение здания должно отвечать требованиям архитектурной выразительности.

Архитектурно-строительная часть дипломного проекта разрабатывается согласно требованиям СНиПов, технических условий, инструкций и других нормативных материалов.

Оформление проекта  и пояснительной записки должно отвечать требованиям ЕСКД.

5. ЛИТЕРАТУРА

- Краткий справочник архитектора. Под общей редакцией Ю. Н. Коваленко. – Киев: Будивильник, 1975.

- Архитектура гражданских и промышленных зданий: Учебник для вузов в пяти томах. Основы проектирования. Том 2. Л. В. Великовский. - Москва: Стройиздат, 1975.

- Маклакова Т. Г., Нанасова С. М., Шарапенко В. Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учебное пособие для вузов  /Под редакцией Т. Г. Маклаковой.- Москва: Высшая школа, 1998. – 400с.: ил.

- Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том5. Промышленные здания. Л. Ф. Шубин. – Москва: Стройиздат, 1986.

- Проектирование вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий: Учебное пособие для строительных вузов /Бирюкова Т. П., Тимянский Ю. С., Шубин Л. Ф. и др.; Под редакцией Л. Ф. Шубина и Б. Гренвальда. – Москва: Высшая школа, 1986. – 327 с., ил.

- СНиП 23-01-98*. Строительная климатология.

- СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

- СниП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные.

- СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные.

- СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения.

- СНиП 2.07.01-89. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- Свод правил по проектированию и строительству. Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий. СП 31-107-2004. Москва 2005.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень помещений,

размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подвальном и цокольном этажах.

А.1. Подвальный этаж

- Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и техническим оборудованием зданий; машинное отделение лифтов.

- Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, уборные, умывальные, душевые; курительные; раздевальные; кабины личной гигиены женщин.

- Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей категории А и Б); мастерские, не связанные с хранением горючих материалов.

- В зданиях дошкольных учреждений: постирочная (стиральная), комнаты глажения и чистки одежды; помещения для сушки одежды и обуви, кладовая овощей, кладовая садового инвентаря.

- В зданиях образовательных учреждений: лаборатории и аудитории для изучения специальных предметов со специальным оборудованием; кабинеты труда и техники безопасности; мастерские.

- Помещения магазинов продовольственных товаров; магазинов непродовольственных товаров торговой площадью до 400 кв. м (за исключением магазинов и отделов по продаже легковоспламеняющихся материалов, горючих жидкостей); помещения приема стеклопосуды, хранения контейнеров, уборочного инвентаря.

- Помещения предприятий питания и пищеблоков, за исключением дошкольных и общеобразовательных учреждений.

- Комплексные приемные пункты бытового обслуживания; демонстрационные залы, съемочные, залы фотоателье с лабораториями; помещения пунктов проката, залы семейных торжеств.

- Радиоузлы, кино-фотолаборатории.

- Спортивные залы и помещения тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий; помещения для хранения лыж; бильярдные; комнаты для игры в настольный теннис, кегельбаны.

- Книгохранилища; архивохранилища.

- Зрительные залы с числом мест до 300; выставочные залы с количеством посетителей до 300; помещения для кружковых занятий взрослых, фойе.

- Дискотеки до 50 пар танцующих.

А.2. Цокольный этаж

- Все помещения, размещение которых допускается в подвалах.

- В зданиях дошкольных учреждений: административные и служебно-бытовые помещения.

- Обеденные залы и раздевалки-гардеробы общеобразовательных учреждений.

- Служебные и конторские помещения.

- Производственные помещения объектов питания.

- Бассейны, крытые катки с искусственным льдом без трибуны для зрителей.

- Бани сухого жара.

- Столярная мастерская.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Правила определения площади помещений, площади

застройки и этажности здания при проектировании

Б.1. Площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).

Б.2. Площадь открытых помещений (балконов, лоджий, террас) следует определять по их размерам, измеряемым по внутреннему контуру (между стеной здания и ограждения) открытого помещения без учета площади, занятой ограждением.

Б.3. Площадь квартир определяют как сумму площадей отапливаемых помещений (жилых, подсобных и дополнительных) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, террас, холодных кладовых и тамбуров). К жилым помещениям следует относить: спальни и общие комнаты (гостиные). К подсобным помещениям следует относить: кухню, кухню-нишу или кухонную зону в кухне-столовой, внутриквартирные коридоры, холлы, переднюю, санитарно-гигиенические помещения (ванную, душевую. Уборную, совмещенный санузел), встроенные шкафы и кладовые. К дополнительным помещениям следует относить: постирочную, гардеробную, сауну, помещение для теплогенератора, столовую, детскую, игровую, кабинет, библиотеку и т. п.

Б.4. Общую площадь квартиры определяют как сумму площадей ее отапливаемых помещений и встроенных шкафов, а также неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, террас, веранд), подсчитываемых с понижающими коэффициентами: для лоджий – 0,5; для балконов и террас – 0,3.

Б.5. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, рас-

положенным на опорах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки.

Б.6. При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки и этажности общественного здания.

В.1. Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технический, мансардный, цокольный).

В общую площадь здания включается площадь антресолей, галерей, балконов зрительных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей, а также переходов в другие здания.

В общую площадь здания включается также площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых лоджий и т. п.).

Площадь этажа следует измерять в пределах внутренних поверхностей наружных стен.

В.2. Полезная площадь здания определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т. п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.

В.3. Расчетная площадь здания определяется как сумма площадей входящих в него помещений, за исключением:

Коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, внутренних открытых лестниц;

лифтовых шахт;

помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей.

В.4. В общую и полезную площади здания не включаются площади подполья для проветривания здания на вечномерзлых грунтах; чердака; технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также наружных тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов.

В.5. Площадь помещений здания определяется по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).

В.6. Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки 0.000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).

Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др. начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями на вечномерзлых грунтах.

В.7. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием включаются в площадь застройки.

В.8. Торговая площадь магазина определяется как сумма площадей торговых залов, помещений приема и выдачи заказов, зала кафетерия, площадей для дополнительных услуг покупателям.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Объемно-планировочная структура

основных типов многоквартирных жилых зданий

Приложение Д

Приемы блокировки многоквартирных жилых зданий

Приложение Е

Эвакуационные пути

Приложение Ж

Планировочные элементы жилых зданий

Приложение И

Минимальные габариты и площадь помещений квартиры (гостиные, спальни, кухни, санитарно-гигиенические

помещения)

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Расчетные нормы размещения площадок в микрорайонах и группах жилых домов

| Площадка | Норма Площади на 1 жителя, м | Радиус обслужи- вания, м | Размер площад- ки, м2 | Удаление от домов, м | Условия размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Игровые площадки |
| Первичная для детей до 6 лет Секционная игровая для детей 4-14 лет | 0,2 0.3-0,4 | 30-40 200- 300 | 20-150 900- 1600 | 6-8 30-40 | В озелененных дворах на инсолируемых участках Смежно с садом жилой группы площадью 1,0-1.5 га Смежно с садом жилой группы |
| Спортивная для волейбола. баскетбола и настольного тенниса | 0.2- 0.35 | 200- 300 | 400- 1400 | 30-40 |  |
| Площадки для отдыха |
| У входов в дома для тихого отдыха для настольных игр | 0,1 0,05 0,05 | 40-50 200 200 | 6-100 10-100 12-100 | 0,5 10-20 20-30 | В придомовых полосах В озелененных дворах в саду жилой группы на инсолируемых участках В саду жилой группы |
| Хозяйственные площадки |
| для стирки белья | 0,05 | 100 | 15-100 | 10 | В озелененных дворах и на инсолируемых |
| Для чистки вещей Для мусоросборников | 0,01 0,005-0,01 | 80 150 | 9-20 4-25 | 25 15 | участках в зоне хозяйственного подъезда на максимально затененных участках |

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Состав и площади помещения кафе общего типа

|  | Количество мест в залах |
| --- | --- |
|  | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|  |  | Кол-во блюд в день (в кафе с |  |
|  | самообслуживанием/с официантами) |
|  | 425 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 |
|  | 425 | 900 | 1350 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 |
| Помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во мучных изделий в день (в кафе с |
|  | самообслуживанием/с официантами) |
|  |  | 350 | 525 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 |
|  |  | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
|  | Площадь в м2 |
|  | Для посетителей |  |  |  |  |  |
| 1. Вестибюль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (включая | 12 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
| гардероб, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| умывальные и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уборные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Залы в кафе: | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
| с самообслуживанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (с раздаточными) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с обслуживанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| официантами | 40 | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 |
| 3. Комната официантов | - | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
|  | Производственные |  |  |  |  |
| 4. Буфет | -- | 8 | 8 | 10 | 16 | 19 | 19 | 20 | 22 |
| 5. Горячий цех | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 |
| 6. Холодный цех | 25 | 8 | 10 | 8 | 12 | 13 | 13 | 16 | 18 |

| 7 Помещение для резки | 25 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хлеба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Доготовочный цех | 25 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 |
| 9. Цех обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зелени 10.Помещение для мучных |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
|  | - | - | - | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 11.Кондитерский цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Помещение заве- дующего производством | - | - | - | - | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 |
| 13. Моечная столовой посуды | 14 | 14 | 17 | 24 | 26 | 28 | 32 | 32 | 32 |
| 14.Сервисная | 14 | 14 | 17 | 24 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 15.Моечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кухонной посуды | 14 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| 16. Моечная и кладовая тары для полуфабрикатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| 17. Раздаточная Складские | - | 10 | 13 | 15 | 18 | 24 | 28 | 32 | 38 |
| 18.Охлаждаемые камеры для хранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мясных, рыбных и овощных полуфабрикатов молочных | - | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| продуктов, жиров |  | 9 | 1 1 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| и гастрономии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фруктов, ягод, напитков и овощей | - | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| пищевых отходов (в |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| т.ч. охлаждаемое по- мещение 4 м2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Кладовая сухих продуктов | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 20. Кладовая вино- водочных изделий | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 21. Кладовая инвентаря | - | - | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 22. Кладовая и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vоечная тары | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| 23. Загрузочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные и | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 |
| бытовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Кабинет директора | - | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 25. Контора | - | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 |
| 26. Главная касса | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 27. Помещение персонала | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 28. Помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общественных | - | - |  | - | - | - | - | - | 10 |
| организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Гардероб для персонала | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 44 | 56 | 60 |
| 30. Гардероб для официантов | - | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 31. Бельевая | - | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 32. Душевые, | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 |
| уборные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (кабины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для личной гигиены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в кафе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с самообслуживанием с обслуживанием | 116 | 204 | 283 | 364 | 524 | 671 | 808 | 951 | 1211 |
| официантами | 116 | 222 | 295 | 382 | 555 | 702 | 841 | 982 | 1237 |

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Состав и площади помещений магазинов.

Площадь помещений кафетерия в магазине

| Торговые залы магазинов общей площадью, м | Количество | Площадь помещений кафетерия, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Буфетчиков в кафетерии | Мест для посетителей в кафетерии | зал | Подсобное помещение |
| До 450 | 1 | 8 | 18 | 10 |
| 451-2700 | 2 | 16 | 36 | 12 |
| 2701-3600 | 3 | 24 | 54 | 15 |
| 3601-5400 | 4 | 32 | 72 | 20 |

Количество разгрузочных мест

| Магазины | Общая площадь торгового зала магазина, м |
| --- | --- |
|  | 220 | 360 | 650 | 900 | 1800 | 3600 | 5400 |
| Продовольственный | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| Непродовольственный кроме мебельного | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Мебельный | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - |

Площади кладовых, охлаждаемых камер и помещений для подготовки товаров к продаже в продовольственных

магазинах (м2)

| Группа товаров | На 10 м2 площади торгового зала для продажи соответствующей группы товаров |
| --- | --- |
|  | Кладовые | Охлаждае-мые камеры | Помещения для подготовки товаров к продаже |
|  |  |  | 1,1- разрубочная |
| Мясо | - | 2,8 | (площадь не менее 5 м2) |
| Рыба | 2,8 | 2.2 |  |
| Гастрономия | 3,3 | 2,8 | - |
| Вина, пиво, безалкогольные напитки |  |  |  |
|  | 5 | 1.7 | - |
| Кондитерские товары | 3,9 | - | - |
| Фрукты | 4,5 | 4.4 | - |
| Овощи | 9,4 | 2,2 | - |
| Бакалея | 7,2 | - | - |
| Хлеб | 5,5 | - | - |
| Молочные продукты | 1,1 | 2,8 | 1,1 |

Состав и площади подсобных помещений

| Магазины с торговыми залами общей площадью, м2: |
| --- |
| до 220 | » | 4 |
| 220-900 | » | 7 |
| 900-3600 | » | 10 |
| 3600 и более | » | 14 |
| Помещение для хранения обменного фонда контейнеров |
| Непродовольственные магазины с торговыми залами общей площадью 1800 м2 и более | 100 м2 площади торгового зала | 0.9 |

| Наименование помещений и магазинов | Измеритель | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Помещение для хранения тары |
| Продовольственные магазины Непродовольственные магазины | 10 м2 площади торгового зала То же | 1,1 0,6 |
| Моечная |
| Продовольственные магазины с торговыми залами общей площадью до 180 м2 То же, 180 м2 и более | 1 магазин » | 6 10 |

| Кабинет директора Контора Комната персонала Гардеробные Уборные Душевые |  | 10 10 1 0 12 4 4 | 6 6 6 18 6 | 10 8 23 6 | 16 15 29 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Площади административных и бытовых помещений

| Наименование помещении | Продовольственные магазины |  |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, м2, при торговых залах общей уг площадью,м2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Состав и площади помещений детских яслей-садов.

| Помещения | Площадь помещений, м2 , при количестве мест |
| --- | --- |
|  | 90 | 140 | 160 | 280 | 320 |
| Помещения групповых |  |  |  |  |  |
| ячеек детей ясельного |  |  |  |  |  |
| возраста: |  |  | 24+ |  | 24+ |
| приемная | 16x2 | 16x2 | +(16x2) | 16x4 | +(16x5) |
| игровая- столовая | 50x2 | 50x2 | 50x3 | 50x4 | 50x6 |
| спальня-веранда | 36x2 | 36x2 | 36x3 | 36x4 | 36x6 |
| туалетная | 12x2 | 12x2 | 12x3 | 12x4 | 12x6 |
| Итого | 228 | 228 | 350 | 456 | 692 |
| Помещения групповых |  |  |  |  |  |
| ячеек детей дошкольного |  |  |  |  |  |
| возраста: |  |  |  |  |  |
| раздевальная | 16x2 | 16x4 | 16x4 | 16x8 | 16x8 |
| групповая | 50x2 | 50x4 | 50x4 | 50x8 | 50x8 |
| спальня-веранда | 50x2 | 50x4 | 50x4 | 50x8 | 50x8 |
| туалетная | 16x2 | 16x4 | 16x4 | 16x8 | 16x8 |
| Итого | 264 | 528 | 528 | 1056 | 1056 |
| Комната для музыкальных | - | 75 | 75 | 100 | 100 |
| и гимнастических занятий |  |  |  |  |  |
| Методический кабинет | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Медицинские помещения: |  |  |  |  |  |
| медицинская комната | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| приемная изолятора | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
| палаты | 8 | 6x2 | 6x2 | 6x3 | 6x3 |
| туалетная | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Административно- |  |  |  |  |  |
| хозяйственные помещения: |  |  |  |  |  |
| кабинет заведующего | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| комната персонала | - | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Пищеблок: |  |  |  |  |  |
| кухня с моечной, загото- |  |  |  |  |  |
| вочной, раздаточной | 24 | 32 | 32 | 46 | 46 |
| кладовые для хранения |  |  |  |  |  |
| овощей то же, сухих продуктов » чистого белья стиральная-разборочная | 4 7 6 16 | 5 8 8 14 | 5 8 8 14 | 6 12 10 18 | 6 12 10 18 |
| сушильная-гладильная хозяйственная кладовая туалетная персонала Всего рабочей площади | 6 3 | 10 8 5 | 10 8 5 | 12 12 5 | 12 12 5 |
| (без теплового пункта) Строительный объем, м3 | 593 2850 | 974 4600 | 1096 5150 | 1804 8400 | 2040 9500 |

ПРИЛОЖЕНИЕ П

Состав и площади помещений

общеобразовательных школ.

Ориентация окон помещений школ и школ-интернатов

|  | Климатические районы |
| --- | --- |
|  | I | ,II,III | IV |
| Помещение | Ориентация окон |
|  | оптимальная | допускаемая | оптимальная | допускаемая |
| Классные комнаты, ка бинеты и лаборатории | Ю, В, ЮВ | Не более 25% поме- | Ю, В, ЮВ | Любая, кроме 3, ЮЗ |
| (кроме кабинетов |  | щений на |  |  |
| черчения, рисования |  | Ю3,3 |  |  |
| и лаборатории |  |  |  |  |
| биологии) |  |  |  |  |
| Кабинеты черчения и | С, СВ, СЗ | Любая | С, С, СЗ | Любая, кро- |
| рисования |  |  |  | ме 3, ЮЗ |
| Лаборатория биологии | Ю | ЮВ, ЮЗ, В, З | Ю | В,ЮВ,ЮЗ,З |
| Спальные комнаты | Любая, кроме северной части горизонта от 315 до 45 |

Примерные составы и площади зон участков школ и

школ- интернатов, м2

|  |  |  |  |  | Школы- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование зон | Школы с кол-вом классных помещений | интернаты с кол-вом воспитаннике в | Планировочные требования |
|  | 08.дек | 16 | 24 | 32 | 280 | 370 | 560 |  |
| 1. Учебно-опытная зона | 1100 | 1350 | 2150 | 2700 | 1100 | 1200 | 1350 |  |
| а) участок овощных и полевых культур | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 1 200 | 200 | Следует распола-гать; вблизи участка 1-4 класса |
| б) участок питомника | 200 | 300 | 400 | 500 | 200 | 250 | 300 | Следует распола- гать в удалении от спортивных площадок,ближе к плодовому саду |
| в) участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коллекционно- | 50 | 50 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 |  |
| селикционный |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Следует располагать на хорошо инсолируемых местах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г) участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плодового сада и | 250 | 250 | 500 | 750 | 250 | 250 | 250 |  |
| ягодников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) парники | 20 | 60 | 100 | 100 | 20 | 40 | 60 | Следует располагать вблизи хоз. Двора на хорошо инсолируемых и защищенных от ветра местах. Покрытие зоологической площадки должно быть щебеночным или асфальтовым |
| е) теплицы | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 |  |
| ж) зоологическая площадка | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |  |
| з) участок |  |  |  |  |  |  |  | Следует размещать на открытом месте в удалении от спортивных площадок, а от зданий - не менее 35 м; покрытие - травяное |
| цветочно- декоративных | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |  |
| растений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и) метеорологичес- кая и геологичес-кая площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ¦ |  |  |
| к) площадка для занятий на воздухе с навесом |  |  |  |  |  |  |  | Следует располагать в саду |
|  | 1 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| л ) участок 1-4 классов | 40 | 80 | 120 | 160 | 40 | 40 | 80 | Спорт. Зону запрещается размещать со стороны окон учебных помещений. |
|  |  | 9600 или 850 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Спортивная зона: | 7900 |  | 10300 | 10300 | 8700 | 10300 | 10300 |  |

| а) площадка легкоатлетическая | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | Продольные оси спортивных площадок п.2 а и 26 рекомендуется располагать в направлении север-юг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б)площадка для спортивных игр (футбол, ручной ; мяч) и легкоатле- тического метания (средняя) |  | 2950 | 2950 | 2950 |  | 2950 | 2950 | Спортивные площадки для игр в мяч следует размещать в удалении от окон зданий (не ближе 8м) и от учебно-опытной зоны или отделять от них защитной полоской зеленых насаждений. В зависимости от местных условий по согласованию с министерством просвещения республик допускается предусматривать в проектах спортивных зон открытые плавательные бассейны и другие сооружения. По периметру блоков спортивных |
| в)площадка для спортивных игр (баскетбол, волейбол, ручной мяч) и легкоатлетического метания (малая) | 1950 | 1950 |  |  | 1950 |  |  |  |
| г) площадка для ; гимнастики | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| д) комбинированная площадка для баскетбола и волейбола |  | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |  |
| е) комбинированная площадка для баскетбола и волейбола, пионербола и др. игр для младших классов |  |  | 480 | 480 |  | 480 | 480 |  |

| ж) площадка для настольного тенниса |  |  |  |  |  |  |  | площадок надлежит устраивать живую изгородь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Зона отдыха: |  |  | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |  |
| а)площадка для подвижных игр 1- 2 классов | 600 | 1200 | 1750 | 2300 | 900 | 1280 | 1800 | Следует располагать вблизи от выходов учебных секций на участок |
| б) то же, 3-4 классов | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 200 | 400 |  |
| в) 5-8 классов | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 800 |  |
| г) то же, 9-11 классов |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| д) площадка для тихого отдыха | 100 | 200 | 250 | 300 | 100 | 140 | 200 | Следует размещать в удалении от спортивных площадок для подвижных игр |
| 4. Двор хозяйственный | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | Рекомендуется расположить со стороны входа в произв-ые помещения школьной столовой и смежно с учебно-опытной зоной. В хоз. двор рекомендуется предусматри-вать непосредствен- ный въезд с улицы |

Примерный состав и площадь зданий общеобразовательных

школ (м2)

| Наименование помещений | Кол-во классных помещений в здании |
| --- | --- |
|  | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Классные комнаты для 1-8 классов |  | 50*8 | 50*8 | 50*16 | 50*24 |
| Специализированные классные комнаты (учебные кабинеты): | 50 |  |  |  |  |
| литературы | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| иностранных языков | 50 |  | 50 | 50 | 50 |
| истории | 50 |  | 50 | 50 | 50 |
| географии | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| математики | 50 |  | 50 | 50 | 50 |
| черчения-рисования | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| электротехники-физики | 50 |  | 50 | 50 | 50 |
| основ производства | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лаборатории: |  |  |  |  |  |
| физики-электротехники | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| химии | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| биологии |  |  | 66 | 66 | 66 |
| Лабораторные физики, химии и биологии | 15 * 3 | 15*3 | 15*3 | 15*3 | 15 *3 |
| Учебно- производственные помещения: |  |  |  |  |  |
| мастерская по обработке металла | 82 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| то же, древесины | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| инструментальные при мастерской по обработке древесины | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| мастерская ручного труда 1 -4 классов |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кабинет домоводства | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекреационные помещения |  |  |  |  |  |
| гимнастические залы |  |  |  |  |  |
| размер 12* 24м |  |  |  | 288 | 288 |
| то же, 9* 18м | 162 | 162 | 162 |  |  |
| помещения при гимнастических залах: |  |  |  |  |  |
| раздевальные, душевые и уборные | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| снарядная | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| комната инструктора и для хранения мелкого спортинвентаря | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| актовый зал киноаудитория | совмещается с гимнастическим залом | 72, 120 | 96, 160 | 144, 240 | 192, 320 |
| помещения при актовом зале- киноаудитории: |  |  |  |  |  |
| эстрада | 36 | 27 | 27 | 36 | 36 |
| киноаппаратная и радиоузел | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| кабинет музыки и пения | используется актовый зал |  | 50 |
| уборная и умывальная | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| комната общественных организаций | 15 | 15 | 24 | 32 | 50 |
| фотолаборатория | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| библиотека- книгохранилище | 24 | 32 | 32 | 50 | 60 |
| учительская и комната для учебных пособий | 24 | 32 | 40 | 50 | 66 |

| кабинет заведующего учебной частью | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кабинет директора | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| канцелярия | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
| кабинет врача (медицинская комната) | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| комната для технич. Персонала и техническая кладовая | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| помещения столовой: |  |  |  |  |  |
| обеденный зал | 52, 80 | 72, 120 | 104, 160 | 156, 240 | 208, 320 |
| кухня-доготовочная |  | 35 | 40 | 50 | 60 |
| моечная | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| кладовая сухих продуктов | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| охлаждаемая камера (в том числе место для фреоновой установки) | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| загрузочная и тарная |  | 7 | 8 | 10 | 12 |
| гардероб и сан узел для персонала | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| вестибюль и гардероб | 80 | 120 | 160 | 240 | 320 |
| уборные и умывальные для учащихся | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 |
| то же, для персонала | используется уборные и умывальные при актовом то же, для персонала зале-киноаудитории |
| всего | 1570 | 2146 | 2648 | 3660 | 4578 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

Состав и площади помещений спортивных заданий

| Вид спорта | Размеры, м. | Пропускная способность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота до низа выступающих конструкций | Из расчета м2 на 1 занимающегося в смену |  |
| Акробатика. На один комплект табельного оборудования | 36 | 18 | 6 | 8 |  |
| Баскетбол | 28 | 16 | 7 | 20 | Поле для игры 26*14.При размещении поля в зале с местами для зрителей расстояние от границ поля до мест для зрителей должно быть не менее 2 м. |
| Волейбол | 24 | 15 | 8 | 15 | Поле для игры 18*9 |
| Гимнастика спортивная | 30 | 18 | 6 | 8 |  |
| Гимнастика художественная | 21 | 15 | 7 | 10 | При раз- мещении площадки в залах с места-ми для зри-телей размер арены дол-жен быть не менее 15*15 м на каждую площадку |
| Бокс: на один ринг размером 6*6 м. | 18 | 12 | 4 | 8 | При размеще- нии ринга в зале с местами для зрителей размер арены должен быть 14*14 |
| Борьба: классическая, вольная и самбо на один ковер диаметром 9 м или на два ковра диаметром 7 м каждый | 24 | 14 | 4 | 9,5 | При размеще- нии ковра в зале с местами для зрителей размер арены следует принимать из расчета 17*17 м на каждый |

|  | Размеры, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назна- чение ванны |  |  | Глубина воды | Пропускная способность |  |
|  | Длина | Ширина | В мел- кой части | В глубо- кой части |  | Примечание I |
| Спортив- ное плавание | 50 | 21 | 1,8 | 2,3 | 15 человек на каждую дорожку | Ширину дорожки следует принимать 2,5 м. За крайними дорожками до стенок ванны должны предусматриваться свободные полосы водной поверхности шириной 0,5 м каждая ¦ |
|  | 25 | 16 | 1,2- 1.8 | 1,5 - 2,05 | 10 человек на каждую дорожку |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | 8,5 |  |  |  |  |
| Обучение не уме- ющих плавать | 12,5 | 6 | 0,8 | не более 145 | Одна группа не более 15 человек | 1 |
| Помещения | Площадь, м. на одного занимающегося или зрителя | Примечания |
|  | Открытых плоскостных | залах и крытых катках | бассейнах с ваннами |  |
|  |  |  | крытыми | открытыми |  |
| 1. Вестибюль: а) для занимающихся и сотрудников | 0,05 - 0,15 (но не менее 15) | 0,9 | 0,9 | В крытых сооружениях с количеством мест для зри-телей менее 800 предусматривается общим для занимающихся и зрителей. При количестве мест для зрителей в крытых соору-жениях от 800 до 1500 допус-кается, а при большем коли-честве мест следует вести-бюль для зри-телей предус-матривать отдельно |
| б) для зрителей |  | 0,15 на одно место |  |  |
| 2. Вестибюль - грелка катка для массового катания на коньках: а) места для переодевания, обогрева и отдыха | 0,28 на одно место | Использу- ется вестибюль или вестибюль-фойе для зрителей |  |  | При размеще-нии сезонных катков на ком-плексах от-крытых плос-костных спортивных сооружений, в расчет площади вестибюля - грелки следует принимать часть площади вестибюля для занимающихся, не используе-мую в зимнее время |
| б) кабина для переодевания | 1 на одну кабину. Количество кабин - одна на 250 чел. пропускной способности катка, но не менее двух |  |  |  |  |
| 3. Гардеробная верхней одежды (площадь за ¦ барьером): а) для занимающихся и сотрудников | При пропускной способности в смену: до 75 чел. - 0,2; более 75 чел -0,15 (но не менее 10) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | В крытых сооружениях с количеством мест для зрителей менее 800 и при всех открытых сооружениях гардеробной предусматривается общей для занимающихся и 'зрителей. При количестве мест для зрителей в крытых сооружениях от 800 до 1500 допускается, а при большем количестве мест следует гардеробную для зрителей предусматривать отдельно |
| б) для зрителей |  | 0,1 | 0,1 |  |  |

| 4. Фойе для зрителей 5. Совмещенный вестибюль-фойе для зрителей |  | 0,4 на 1 место при их количестве до 500: 0,35 на I место при их количестве св. 500 до 1000; |  | Предусматривает-ся взамен от-дельных вести-бюля к фойе для зрителей (н. 1 "б" и 4 настоящей таблицы) при количестве мест менее 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,45 на 1 место при их количестве до 500; 0,35 на 1 место при их количестве св. 500 до 1000; 0,3 на 1 место при их количестве свыше 1000 |  |  |
| 6. Курительная для зрителей |  | 0,04 на 1 место |  |  |
| 7. Кассы | 1,7 на. 1 кабину. Количество кабин - из расчета одна кабина на 1500 мест для зрителей и посетителей катка для массового катания |  | На открытых спортивных сооружениях при четырех и более допускается предусматривать отдельный кассовый павильон с расположение м в нем кассовых кабин и помещений администратор а (8 м), склада для хранения билетов (6 м и охраны (10м) |

| 8. Кассовый вестибюль |  | 0,05 на 1 место для зрителей ( включая площадь кассовых кабин), но не менее 15. На 100% мест при их количестве до 500; на 70% - при 1000 мест; на 40% - при 3000 мест; на 30% - при 8000 и более мест |  | При промежуточном значении количества мест процент определяется по интерполяции. Должен иметь самостоятельный наружных вход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Регистратура | При пропускной способности в смену: до 75 чел.- 1; от 76 до 125 чел. - 0,6; более 125 чел - 0,4 |  | 4 на бассейн | Размещаются при вестибюле для занимающихся |
| 10. Раздевальные. Переодевание занимающихся: а) мужские и женские |  | 1 | 2 | 2 | Соотношение площадей мужских и женских раздевальных следует принимать 1:1, если иное соотношение не вызывается 1 местными демографическ- ими особенностями. Норму площади следует увеличивать на 20% при одновременном размещении в раздевальной от 30 до 50 чел. И на 30% при размещении менее 30 чел. |

| ¦ б) командные | Площадь каждой раздевальной: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 44 - для хоккея. 20 - для других спортивных игр | 15 - для водного поло | В командной раздевальной допускается предусматривать дополнительную площадь до 4 м для тренера, его помощника и представителя команды. При предназначении командной раз-девальной попеременно для хоккея и других видов спортивных игр следует при-нимать наиболь-шие показатели |
| 11.Хранение домашней одежды занимающихся (в двухъярусных закрытых шкафах размером в плане 60*30 см): а) в помещениях мужских и женских раздевальных | При пропускной способности в смену: до 75 чел. - 0.18; от 76 до 125 чел. -0.14: более 125 чел. - 0.12 |  |  | При одноярусных шкафах размером в плане 60*30 см) норму площади следует увели-чить вдвое. В раздевальных, предназначаемых для детей, шкафы следует предусматривать только одно-ярусными при расстановке шкафов для хра-нения домашней одежды не в бло-ке со скамьями для переодевания норму площади следует увели-чить в 2.2 раза для двухъярусных и в 1Л раза для одно-ярусных шкафов |
|  |  | 0.27 | 0.4 |  |
| б) В помещениях командных раздевальных | Площадь в каждой раздевальной: 4 - для хоккея: 3 - для других спортивных игр |  |
| в) в отдельном помещении гардеробной домашней одежды (в двухъярусных открытых шкафах размером в плане 60*30 см) | При пропускной способности в смену: до 75 чел. - 0.52: от 76 до 125 чел. -0.41; более 125 чел. - 036 | 0.52 | 0.78 | Для занимающихся хоккеем не предусмотрива- ется; в остальных; случаях может предусмотри- ваться взамен хранения одежды в помещениях раздевальных. Допускается хранение части одежды в раздевальных, а части - в помещении общей гардеробной. |
| 12. Помещения для сушки спортивной одежды и обуви | 7 на каждое помещение |  |  | Предусматриваается заданное количество команд по хоккею |
| 13. Кабина для индивидуальной подгонки клюшек и точки коньков | 3 на одну кабину. Количество кабин - 1 на каждую командную раздевальную |  |  | Предусматривается только для хоккеистов и размещается при раздевальной |

| 14. Кабина для индивидуальной точки коньков(при раздевальной) | 2 на одну кабину. Количество кабин - 1 на 30 чел. В общих раздевальных, но не менее 1 кабины на раздевальную |  | Предусматрива- ется для конькобежцев (кроме массового катания) и фигуристов |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. Помещения для отдыха занимающихся % | 0.15 на одного занимающе- гося в зимнее время (не считая посети геле й катка для массового катания) | 0.3. но не менее 18 | Допускается преду сматрива ть в виде кулуаров в световых разрывах коридоров, а также объединять с вестибюлем для занимающихся . В открытых бассейнах сезонного действия предусматрива- ется в виде веранд или крытых террас. На сооружениях жилых районов, а также при пропускной способности сооружения менее 100 человек в смену не предусматрива- ется. |

| 16. Помещения для медицинского обслуживания: а) кабинет врача | 10 | 10 | 10 | 10 | При двух или более залах в одном здании и на комплексах открытых плоскостных сооружений предусматрива- ется общими для всего сооружения. Должна иметь¦ самостоятель- ный выход на обходную до-рожку ванны. При нескольких ваннах, распо-ложенных изолированно ¦ одна от другой. предусматрива- ется при каждой ванне. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б) ожидальня | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| в)комната дежурной медицинской сестры |  |  | 6 | 6 |  |
| 17. Блок массажной и бани сухого жара: а) помещение массажной | 12 при одном столе. При 2-х и более столах в одном помещении на каждый стол добавлять по 6м" | Необходимость устройства, а также коли-чество; столов в массажной и мест в бане определяется зданием на проектирование Допускается размещение массажной или бани при раз-девальных для занима-ющихся; в этом случае отдельные раздевальные при них не предусматрива- ются. |
| б) помещение камеры сухого жара | 1 на одно место, но не менее 10 |  |
| в) раздевальная при: массажной | 1.5 на один стол, но не менее 5 |  |
| г) бане | 1,5 на два места в камере, но не менее 10 |  |

| 18. Бытовые помещения для рабочих (мужское и женское) | В соответствии с главой СНиП по проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий | Соотношение мужчин и женщин следует принимать 1:1. если иное соотношение не определено в здании на проектирование |
| --- | --- | --- |
| 19. Комнаты инструкторского и тренерского состава (мужская и женская) | 2.5 (1.8 при числе мест в комнате более 10) на одно место, но не менее 9 каждая. Количество мест: |  |
|  | 1 на каждые 25 человек пропускной способности в смену | 1 на каждые 25 человек пропускной способности в смену | 1 на дорожку в ваннах для спортивного плавания: 1 на 60м" зеркала воды в ваннах для обучения не умеющих плавать, или на 75м"" в ваннах для оздоровительного плавания и занятий групп общей физической подготовки; 1 на каждое устройство для прыжков в воду; в универсальных ваннах - по наибольшему значению | Допускается проектировать общими для мужчин и женщин, предусматрива я при этом кабины для переодевания площадью 1м" каждая. Количество кабин - 1 на 5 мест |

| 20. Комната дежурного инструктора |  |  | 9 на бассейн | Должна иметь непосредствен-ный выход на обходную дорожку. При непосредствен- ном сообщении комнат инструк-торского и тренерского состава с обход-ной дорожкой комнат дежур-ного инструк-тора допускает-ся не предусмат-ривать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Учебный класс (методический кабинет): а) помещение для занятий | 30 на один класс. Кол- во классов: 1 при пропускной способности сооружения в смену: от 500 до 750 человек; 2 - при пропускной спос-ти свыше 750 человек; не менее 3 - при пропускной спос-ти более 1000 человек. | 30 на один класс. Необходимость устройст в а классов и их количество устанавливается заданием на проектирование | В открытых бассейнах сезонного действия, а также на сооружениях жилых районов не предусмат-ривается |
| б) помещение для хранения пособий | 10 на 2 и более классов |  |

| 22. Служебные помещения: а) директора б) заместителя в) главного инженера | По 12 | Предусматривается только для массового катания |
| --- | --- | --- |
| г) начальника (заведующего) отдела (службы) д) коменданта | По 8 |  |
| с)сотрудников | 4 на одно место. Кол-во мест устанавливается заданием на проектирование |  |
| 23. Помещение хранения выдачи и сушки прокатных ботинок с коньками | 0.02 на каждую пару, но не менее 7,5 |  |  |
| 24. Кладовая уборочного инвентаря | 4 на 1000 м2 площади пола убираемых помещений | Располагаются поэтажно, рассредоточен о при убираемых помещениях |
| 25. Помещение для стоянки машины по уходу за льдом | 27 на одну машину |  | Предусматривается только на катках с искусственны м льдом. Длина помещения - 6м. ширина (на каждую машину) - 4,5м. |

| 26. Помещения для пожарного поста | 25 - при вместимости трибун для зрителей >20 тыс. при открытых или >2 тыс. в крытых сооружениях; 20 - при вместимости трибун для зрителей от 5 тысяч до 20 тыс. при открытых сооружениях; 15 - при вместимости трибун для зрителей от 1 до 2 тыс. в крытых сооружениях | При вместимости трибун для зрителей менее 5 тыс. при открытых и менее 1 тыс. в крытых не предусматрива-ется |
| --- | --- | --- |
| 27. Помещения для работников охраны общественного порядка | Две смежные комнаты по 10-12 м2 каждая | Предусматрива-ется на сооружениях с вместимостью трибун для зрителей не менее 5 тыс. при открытых; сооружениях и не менее 1500 – в крытых сооружениях |
| 28. Лаборатория для химического и бактереологиче- ского анализа боды |  |  | 10 |  |

| Помещения, санитарные приборы | Кол-во санитарных приборов в помещениях |  |
| --- | --- | --- |
|  | открытых и крытых бассейнах | остальных крытых и открытых спортивных сооружениях | Примечания |
| 1. Душевые (женские и мужские): а)при раздевальных для занимающихся | 1 сетка и а 3 занимающихся в смену (включая командные раздевальные для водного поло) | 1 сетка на 7 занимающихся |  |
| б) при комнатах ДЛЯ инструкторского и тренерского состава | 1 сетка на 20 человек единовременно работающих, но не менее чем по 1 сетке при каждом помещении | При числе работающих менее 10 допускается не предусматривать |
| в)при бытовых помещениях для рабочих | 1 сетка на 20 человек единовременно работающих, но не менее чем по 1 сетке при каждом помещении |  |
| г)при массажной и бане сухого жара, % размещаемых в блоке | 1 сетка на 2 стола в массажной и на 5 мест в бане, но не менее, чем по 1 сетке в каждом помещении | При размещении массажных или бань при раздевальных не предусматриваются |
| 2.Санитарные узлы (с умывальником в шлюзе): а) при раздевальных для занимающихся: женские | 1 унитаз на 30 занимающихся в смену женщин | При командных раздевальных - не менее одного унитаза и одного писсуара в каждом |
| мужские | унитаз и 1 писсуар на 50 занимающихся в смену мужчин |  |

| б)для посетителей катка для массового катания: женские |  | 1 унитаз на 75 женщин | Соотношение мужчин и женщин следует принимать 1:1 если иное соотношение не вызывается местными демографическими особенностями |
| --- | --- | --- | --- |
| мужские |  | 1 унитаз и 2 писсуара на 150 мужчин |  |
| в)для сотрудников, инструкторского и тренерского состава: женские | 1 унитаз на 30 единовременно работающих женщин | Соотношение мужчин и женщин следует принимать 1:1, если иное соотношение не вызывается местными демографическими особенностями. При общем кол-ве единовременно работающих менее 10 чел-к не предусматривается, а при числе работающих менее 20 чел-к предусматривается общий санузел на унитаз |
| мужские | 1 унитаз и 1 писсуар на 50 единовременно работающих мужчин |  |
| 3. Сушилки для волос в раздевальных бассейнов: а)для женщин | I прибор на 10 занимающихся в смену женщин |  | Приборы для сушки ; волос допускается размещать в одельном помещении, смежном с раздевальной |
| б) для мужчин | 1 прибор на 20 занимающихся в смену мужчин |  |  |
| 4. Умывальники: а) в раздеваль-ных для раздевающихся | 1-2 умывальник на помещение |  |
| б) в комнатах инструксторского и тренерского состава. помещениях для медицинского обслуживания (кабинет врача, комната медсестры, для оказания первой мед. Помощи и др.). массажных. лабораториях анализа воды в бассейнах | 1 умывальник на помещение | Умывальник допускается размещать в шлюзах при уборных |
| в) в бытовых помещениях для рабочих | 1 умывальник на помещение |  |
| 5. Раковины в тамбурах лабораторных и складах хлора в бассейнах | 1 раковина на помещение |  |
| 6. Мойка в помещениях для уборочного инвентаря | 1 мойка на помещение |  |
| 7. Ножные ванны (мойка для ног) в раздевальных для занимающихся | 1 ванна на 20 занимающихся в | Площадь на 1 ванну - смену 0.85 м2 (1 *0.85м) |

| Кол-во мест для зрителей одного пола | Кол-во санитарных приборов |
| --- | --- |
|  | в сан. узлах | в умывальниках при сан. узлах |
|  | женских | мужских |  |
| в крытых сооружениях |
| 500 и менее | 1 унитаз на 50 человек | 1 унитаз и 2 писсуара на 100 человек | 1 умывальник на 100 человек |
| свыше 500 до 1000 | 1 унитаз на 60 человек | 1 унитаз и 2 писсуара на 125 человек | 1 умывальник на 125 человек |
| свыше 1000 до 1500 | 1 унитаз на 90 человек | 1 уни таз и 2 писсуара на 200 человек | 1 умывальник на 200 человек |
| при открытых сооружениях |
| 5000 и менее | 1 унитаз на 100 человек | 1 унитаз и 5 писсуара на 200 человек | 1 умывальник на 200 человек |
| свыше 5000 до 10000 | 1 унитаз на 115 человек | 1 унитаз и 5 писсуара на 575 человек | 1 умывальник на 825 человек |
| свыше 10000 до 20000 | 1 унитаз на 150 человек | 1 унитаз и 5 писсуара на 750 человек | 1 умывальник на 1000 человек |

| Наименование помещений буфетов для зрителей | Площадь, м2 при кол-ве раб, мест продавцов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Торговая площадь (с раздаточной) | 27 | 48 | 68 | 88 | 110 | 32 |
| 2. Подсобные помещения | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Всего | 39 | 62 | 84 | 108 | 135 | 162 |

ПРИЛОЖЕНИЕ С.

Санитарные характеристики и

примеры производственных процессов.