## Slide 1
Лекция 9
Влияние сферичности отражающей поверхности

## Slide 2
Расстояние прямой видимости
Практически все радиотрассы, использующие земные радиоволны, можно свести к двум основным группам:
1) передающая и (или) приемная антенны расположены над поверхностью на высоте порядка нескольких , что выполняется обычно для  < 2030 м;
2) обе антенны расположены в непосредственной близости от поверхности, как это имеет место для ДВ, СДВ и отчасти для СВ.

## Slide 3
Расстояние прямой видимости
Пусть приемная и передающая антенны расположены в точках A и B и подняты на высоты соответственно h1 и h2 над гладкой сферической Землёй с радиусом RЗ  6378 км (рис. 1). Если соотношение между h1, h2, RЗ таково, что первая зона Френеля не дости­гает земной поверхности, то возможно прямолинейное распространение радиоволн между точками A и B. Если зона перекрывается земной поверхностью, то сферич­ность Земли является препятствием, за которое радиоволна может распространяться только путем диф­ракции. Поле в этом случае оказывается ослабленным.

## Slide 4
Расстояние прямой видимости

## Slide 5
Расстояние прямой видимости
Ориентировочной оценкой возможности прямолинейного распространения радиоволн является расстояние прямой видимости – расстояние между антеннами, при котором соединяющая их пря­мая линия касается земной поверхности. Найдём это расстояние.

## Slide 6
Расстояние прямой видимости

## Slide 7
Расстояние прямой видимости
Аналогичное соотношение можно получить и для дуги r02. Следовательно, расстояние прямой видимости r0 между двумя антеннами с высотами подъёма h1 и h2 над поверхностью сферической Земли

## Slide 8
Расстояние прямой видимости
В зависимости от соотношения между протяженностью радиотрассы r и расстоянием прямой видимости r0 используются следующие модели:
1) r < 0,2r0, тогда земную поверхность можно в расчетах считать плоской. Моделью плоской Земли пользуются в метровом радиодиапазоне при r < 10  20 км, на декаметровых волнах для трасс протяженностью до нескольких десятков км, на СВ и ДВ  до нескольких сотен км.

## Slide 9
Расстояние прямой видимости
2) 0,2r0 < r < 0,8r0, в этом случае земная поверхность еще не перекры­вает первую зону Френеля, однако её выпуклость следует учитывать. Зону r < 0,8r0 называют зоной освещенности, поле в точке приёма здесь рассчитывается с помощью интерференционных формул.
3) r > 0,8r0, тогда расчеты следует вести с помощью дифракционных формул. Об­ласть 0,8r0 < r < 1,2r0 называется зоной полутени, область r > 1,2r0  зоной тени.

## Slide 10
Расстояние прямой видимости
Основные зоны при распространении радиоволн вдоль земной поверхности

## Slide 11
Расстояние прямой видимости
При расстояниях r < r0 для сферической поверхности по сравнению с плоскостью уменьшается разность хода r между прямым и отраженным лучом, определяющая по­ложение интерференционных максимумов и минимумов в точке приема. Пусть С  точка геометрического отражения (рис. 2). Построим в этой точке плоскость, касатель­ную к земной поверхности. Высоты точек приема и передачи над этой плоскостью h'1 и h'2 называются приведенными высотами.

## Slide 12
Расстояние прямой видимости

## Slide 13
Расстояние прямой видимости

## Slide 14
Сферическая расходимость
Однако этот рост ограничен уве­личением расходимости радиоволн, отраженных сферической поверхностью, что приво­дит к увеличению освещаемой площади по сравнению с отражением от плоскости (рис. 3). Если Sпл  плоскость сечения телесного угла пучка радиоволн, отраженных в пределах плоской существенной области отражения, а Sсф  то же для случая сферической поверхности, тогда изменение потока энергии

## Slide 15
Сферическая расходимость

## Slide 16
Сферическая расходимость
Изменение напряженности поля волны при отражении от сферической поверхности можно рассчитать, используя следующие замены в интерференционных формулах для плоской Земли:

## Slide 17
Сферическая расходимость (расчет коэффициента расходимости)
Ранее отмечалось, что отраженные от плоской поверхности лучи можно рассматривать как излученные из точки A’, являющейся зеркальным
изображением точки A. В силу этого угол между отраженными от Земли лучами не отличается от угла между этими лучами в точке излучения. Геометрическая схема распространения волн при отражении от выпуклой поверхности свидетельствует, что в этом случае отраженные лучи расходятся
больше, чем при отражении от плоской границы.

## Slide 18
Сферическая расходимость (расчет коэффициента расходимости)

## Slide 19
Сферическая расходимость (расчет коэффициента расходимости)
Пусть поток лучей характеризуется угловым раствором dψ в вертикальной плоскости и dω – в горизонтальной. В пределах телесного угла,
охватываемого этим пучком, излучается мощность dP . Тогда для вектора
Умова-Пойнтинга в точке приема, то есть на расстоянии r = AC + CB от излучателя при отражении от «плоской Земли» в точке С получим

## Slide 20
Сферическая расходимость (расчет коэффициента расходимости)
Если отражающая поверхность имеет форму сферы, в соответствии с рис. 4, мнимый источник волн находится в точке N, на расстоянии r < r 1≈ AC . Наоборот, поскольку в случае сферической Земли касательная к земле в точке С’ повёрнута на угол dα относительно касательной в точке С,
угол между отраженными лучами, то есть угол раствора отраженного пучка, превышает на величину 2 dα угол между этими лучами у излучателя.
Следовательно, угол раствора в вертикальной плоскости увеличится до dμ = dψ + 2dα
Отраженная при этом энергия распределяется по большему телесному углу, чем энергия, излученная антенной, что обусловливает уменьшение
напряженности поля.

## Slide 21
Сферическая расходимость (расчет коэффициента расходимости)
Рис. 4 Положение мнимого источника при отражении от сферической Земли.

## Slide 22
Сферическая расходимость (расчет коэффициента расходимости)
В этих условиях выражение для вектора Умова-Пойнтинга в точке приема принимает вид:
Здесь r2 – путь, проходимый волнами от точки отражения до точки приема. При этом отношение напряженности поля при отражении от сферической Земли к напряженности поля при отражении от плоской Земли – так называемый коэффициент расходимости определится из соотношения: