## Slide 1: Средства коммуникационной техники ИТ

## Slide 2
Средства коммуникационной техники обеспечивают одну из основных функций ИТ — передачу информации и обмен данными с внешней средой. Эти средства реализуют как автономное функционирование, так и в комплексе со средствами компьютерной техники. К средствам коммуникационной техники относятся:

## Slide 3
средства и системы стационарной и мобильной телефонной связи;
средства и системы телеграфной связи;
средства и системы факсимильной передачи информации и модемной связи;
средства и системы кабельной и радиосвязи, включая оптиковолоконную (оптоволоконную), лазерную и спутниковую связь.

## Slide 4
Сетевые устройства ИТ. Для функционирования подобных интегрированных информационных сетей используются специальные сетевые ТС, обеспечивающие взаимодействие как внутри локальной сети, так и нескольких информационных сетей или подсетей. К ним относятся:
серверы доступа;
сетевые адаптеры, повторители, коммутаторы, концентраторы, мультиплексоры, мосты, маршрутизаторы, шлюзы и модемы, согласующие работу компьютеров с каналами передачи данных.

## Slide 5: Сетевой адаптер
используется для соединения компьютеров в локальной сети. Он устанавливается внутри системного блока компьютера и позволяет поддерживать скорость обмена данными от 10 до 100 Мб/с.

## Slide 6: Повторитель (от англ. repeater )
служит для восстановления (усиления) электрических сигналов, передаваемых между двумя сегментами ЛВС, если невозможно работать на одном сегменте кабеля или есть ограничения на расстояние и число узлов.

## Slide 7: Концентратор (от англ. hub)
устройство, позволяющее соединить компьютеры с сервером или несколько ЛВС в интерсеть для организации иерархических структур и разветвления сети. Они бывают пассивными и активными. К одному концентратору можно подключить от двух — четырех до нескольких десятков компьютеров.

## Slide 8: Мост (от англ. bridge)
служит для соединения разных подсетей однородной архитектуры, имеющих в том числе неодинаковые канальные протоколы.

## Slide 9: Шлюз (от англ. gateway)
межсетевой преобразователь, который служит для соединения информационных сетей различной архитектуры с неодинаковыми сетевыми протоколами

## Slide 10
Как правило, в сетях прием и передача информации между несколькими абонентами организуются с помощью специальных устройств разделения и уплотнения канала — мультиплексоров. Они предназначены для подключения к компьютеру терминалов, модемов и других устройств.

## Slide 11
Оперативность передачи данных зависит и от возможности выбирать оптимальные маршруты доставки данных. Выбор оптимального маршрута осуществляется специальными устройствами — маршрутизаторами (от англ. router). Кроме того, они выполняют функции: «моста» между ЛВС и Интернетом; соединения локальных сетей (маршрутизации); защиты ЛВС от несанкционированного доступа (Firewall). Маршрутизатор может представлять программное, техническое и программно-техническое средство. Он является полноценным ресурсом Интернета, имеет свой IP-адрес и, как правило, предназначен для работы в корпоративных и территориальных сетях.

## Slide 12: Вариант связи удаленного компьютера через маршрутизатор с ЛВС

## Slide 13: Модемы
Основным устройством, обеспечивающим прием-передачу машиночитаемых данных по сетям связи, является модем. Для преобразования цифровых данных ЭВМ в сигналы, передаваемые по линиям связи, используют модемы (от слов «модулятор-демодулятор»). Модем осуществляет автоматический набор телефонного номера в коммутируемых сетях и контроль за неискаженными приемом и передачей информации. Модемы служат для работы в кабельных или беспроводных сетях. Основная функция модема — преобразование аналоговых сигналов, например телефонной сети, в цифровые сигналы, например компьютера, работающего на цифровых сигналах.

## Slide 14: Виды и средства связи
К видам связи традиционного назначения относят: почтовую (буквенно-цифровая и графическая информация), телефонную (передача речи), телеграфную (буквенно-цифровые сообщения), факсимильную (буквенно-цифровая и графическая информация), радио, радиорелейную и спутниковую связь (буквенно-цифровая и графическая информация). При этом виды связи делятся: на проводные (телефонные, телеграфные и т.п.) и беспроводные, в которых в свою очередь выделяют: радио (всенаправленные, узконаправленные, сотовые и иные радиосистемы), радиорелейные и космические (спутниковые) устройства, системы и комплексы. Причем, например, передачу речи можно организовать по аналоговым и цифровым, проводным и беспроводным, телефонным и другим радиоканалам связи.

## Slide 15
Существуют различные классификации средств связи. Будем придерживаться определения, что средства связи — это технические системы передачи данных (СПД) и информации на расстояние, образующие канал связи и оконечные устройства приема/передачи.

## Slide 16
Как и средства связи, линии или каналы связи делятся на аналоговые, цифровые, а также аналогово-цифровые. Цифровые коммуникации (каналы связи) надежнее, чем аналоговые. Они обеспечивают высокое качество передачи информации, позволяют внедрять механизмы, гарантирующие целостность каналов, защиту данных и применение других сервисов. Для передачи аналоговой информации по цифровому каналу ее следует преобразовать в цифровую форму. В конце 1980-х гг. появилась цифровая сеть с интеграцией услуг (от англ. Integrated Serviced Digital Network, ISDN). Ей отводится роль глобальной цифровой магистрали, соединяющей офисные и домашние компьютеры для обеспечения им высокоскоростной передачи данных (до 2 Мбит/с и более). Стандартные четырехпроводные абонентские устройства в ISDN — это телефон, факсимильный аппарат, устройства передачи данных и др.

## Slide 17: По пропускной способности каналы связи бывают следующих видов.
1. Телеграфная связь — один из старейших видов связи. Она изобретена в России в 1832 г. П.Л. Шиллингом и первоначально использовала телеграфные аппараты с узкой рулонной бумажной лентой. Такая связь считается надежной, но характеризуется низкой скоростью передачи и не предназначена для применения в частном секторе. Эта связь относится к низкоскоростным средствам связи, скорость передачи информации — от 50 до 200 бод (1 бод = 1 бит/с). Боды определяют количество любых переданных битов в секунду.

## Slide 18
2. Среднескоростные (аналоговые телефонные, от 300—9600 до 56 000 бит/с для ЭВМ). Телефонная связь — самый распространенный вид оперативно-управленческой связи. Официально она появилась 14 февраля 1876 г., когда А. Белл зарегистрировал изобретение первого телефонного аппарата.

## Slide 19
3. Высокоскоростные, или широкополосные, имеющие скорость передачи информации свыше 56 000 бит/с. Так как 1 байт равен 8 битам, можно легко осуществить пересчет, например 56 000 бит/с = 7 Кб/с.

## Slide 20
Среди большого разнообразия современных телефонных аппаратов, подключаемых к АТС, все чаще используются радиотелефоны, а среди них аппараты, использующие стандарт микросотовой (пикосотовой) связи DECT (DigitalEnhanced Cordless Telecommunication — цифровой расширенный беспроводный телекоммуникационный стандарт). Емкость такой сети можно наращивать практически без ограничений, создавая сети DECT, охватывающие любую территорию (даже страны). При этом базовые станции располагаются на расстоянии 100-500 м друг от друга на открытой территории и примерно в 50 м — в помещении.

## Slide 21
При охвате больших территорий лучше использовать беспроводные сотовые сети типа GSM. Использование таких радиотелефонов обеспечивает в диапазоне 1880-1900 МГц надежную передачу речи и высокую помехоустойчивость. Современные УАТС предусматривают возможность подключения радиотелефонов DECT к локальной телефонной сети. Телефоны стандарта DECT считают самыми безопасными среди беспроводных мобильных аппаратов, поскольку максимальная излучаемая ими мощность не превышает 10 мВт (мощность GSM-аппаратов достигает 2 Вт). Используемый диапазон нечувствителен к помехам и допускает одновременную работу нескольких расположенных рядом систем практически в одном частотном диапазоне со скоростью передачи данных до 552 Кбит/с.

## Slide 22: В зависимости от возможностей направлений передачи информации каналы связи делятся:
на симплексные, позволяющие осуществлять передачу информации только в одном направлении;
полудуплексные, обеспечивающие попеременную передачу информации в прямом и обратном направлениях;
дуплексные или полнодуплексные, допускающие передачу информации одновременно в прямом и обратном направлениях.

## Slide 23: Проводные каналы связи
представляют группу параллельных или скрученных (витая пара) медных проводов (скорость передачи данных — 1 Мбит/с), тонкий и толстый коаксиальные кабели типа TV (скорость передачи данных — 15 Мбит/с) и волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) со скоростью передачи данных 400 Мбит/с. Электрические кабели делятся на низко- и высокочастотные, одно- и многожильные. В проводных каналах, в том числе образующих компьютерные сети, используют следующие виды кабелей.

## Slide 24
Широкополосный коаксиальный кабель обеспечивает скорость передачи информации до 500 Мбит/с. Он невосприимчив к помехам, легко наращивается (максимальное расстояние — 10 км), но довольно дорог. В информационных сетях используют толстый (от англ. thick) и тонкий (от англ. thin) коаксиальный кабель. Первый обеспечивает максимальное расстояние без повторителей (усилителей сигнала) до 500 м, а общее — до 3 км; второй — до 300 м и 1 км соответственно. На основе использования коаксиального кабеля строились сети кабельного телевидения (Community Antenna Television, CATV). Аналоговый сигнал передается на расстояние до нескольких десятков километров. Обычно эта сеть имеет древовидную структуру. Кроме коаксиального в CATV используют и волоконно-оптический кабель.

## Slide 25
Число проводов, используемых для офисных или домашних компьютеров и электроники, постоянно растет. В помещении площадью до 150 кв. м прокладывается до 3 км различных кабелей. Британская компания United Utilities предложила технологию Digital Power Line (DPL - цифровые электрические линии), позволяющую использовать обычные силовые электрические сети в качестве сетей или среды высокоскоростной передачи пакетов данных и голоса по электрическим сетям напряжением 120/220 В. Успехов в данной области добилась израильская компания Main.net, разработавшая технологию Power Line Communications (PLC), обеспечивающую передачу данных и голоса (VoIP) со скоростью от 2 до 10 Мбит/с. В дальнейшем эту технологию стали также называть PLT (PowerLine Telecommunications) — сеть по электрическому проводу.

## Slide 26
PLC-технология подходит для низкоскоростной передачи данных — это домашняя автоматика, бытовые устройства, доступ в Интернет, а также приложения, требующие высокоскоростного соединения, например видео по запросу, видеоконференцсвязь и др. Питающие здание электрические кабели служат «последней милей», а электропроводка внутри здания — «последним дюймом» для передачи данных. Скорость передачи в таких сетях доходит до 20 Мбит/с.

## Slide 27
внедрение таких систем связано с решением проблем утечки электромагнитных излучений из зданий, подключенных к PLC-системе, а также электромагнитной интерференции с системами радиовещания в коротком и средневолновом радиодиапазонах.

## Slide 28
Оптоволоконный, или волоконно-оптический, кабель (от англ. optical fiber) состоит из кварцевого сердечника диаметром 3—60 мкм (микрон), окруженного отражающей защитной оболочкой с внешним диаметром 125—200 мкм. Передача информации осуществляется преобразованием электрических сигналов в световые с помощью, например, светодиода. Такой кабель позволяет одновременно организовать работу нескольких сотен тысяч телефонных, нескольких тысяч видеотелефонных и около тысячи телевизионных каналов.

## Slide 29
В технологии передачи данных каналы связи бывают коммутируемые и некоммутируемые. Коммутируемые создаются лишь на время проведения сеанса передачи информации, например телефонные. Некоммутируемые, или выделенные, каналы предоставляются абоненту на продолжительный период и не зависят от времени передачи данных.

## Slide 30: Беспроводные каналы связи
В большинстве беспроводных устройств используется технология распространения сигналов в узком диапазоне радиочастот — сотовые телефоны, пейджеры, радиоприемники. Существуют широкополосные и сверхширокополосные устройства, а также устройства с расширенным спектром, излучающие сигналы в широком диапазоне частот. Одним из преимуществ таких устройств является то, что они могут работать в той же среде, что и любые другие беспроводные устройства, использующие ту же полосу частот.

## Slide 31: Выделяют три основных типа беспроводных сетей:
1) радиосети свободного радиочастотного диапазона (сигнал передается сразу по нескольким частотам);
2) микроволновые (дальняя и спутниковая связь);
3) инфракрасные (лазерные, передаваемые когерентными пучками света).

## Slide 32
Инфракрасные сети являются высокопроизводительными (высокоскоростными) системами. Инфракрасная технология обычно используется в секторе дистанционных устройств управления электронной техникой. Ограничение ее применения связано с возможностью работы на небольших расстояниях и только в пределах прямой видимости, например залы национальных музеев.

## Slide 33
Существуют различные типы радиоканалов, отличающиеся используемым частотным диапазоном (короткие, средние, длинные, ультракороткие и сверхвысокочастотные волны) с амплитудной, частотной, фазовой и иной модуляцией и дальностью связи. По способу организации используют системы одночастотной, двухчастотной и многочастотной радиосвязи.

## Slide 34
Одночастотная связь обычно применяется в режиме радиальной радиосвязи, т.е. предоставляет возможность всем абонентам сети слышать вызывающего абонента и отвечать ему (симплексный режим). Для организации прямой связи между двумя удаленными абонентами используется также одноканальная двухчастотная (полудуплексная) радиосвязь — двухчастотный симплекс. Радиорелейная связь образуется путем строительства протяженных линий с приемо-передающими станциями и антеннами. Она обеспечивает узкополосную высокочастотную передачу данных между ближайшими антеннами в пределах прямой видимости, примерно 50 км. Скорость передачи данных в такой сети достигает 155 Мбит/с.

## Slide 35
В последнее время широкое распространение получают ячеистые сети (mesh-сети, или Wireless Mesh Networks, или «многоузловые сети», от англ. multi-hop). Технология ячеистых сетей позволяет развертывать беспроводную среду передачи данных, не требующую особого планирования ее архитектуры. Такие сети могут состоять из сотен и тысяч узлов. Их работа хорошо иллюстрируется на примере электронной почты. Каждый узел действует как передающая точка или маршрутизатор для других узлов. Для передачи данных на короткие расстояния не нужна большая мощность, в результате многоузловая сеть обеспечивает более высокую общую пропускную способность при ограниченной максимальной мощности передатчиков

## Slide 36
Другим способом беспроводной связи являются оптические линии связи (лазерная или оптическая связь), использующие топологию «точка — точка». Метод передачи звука с помощью модулированного пучка света предложен в начале XX в., а первые коммерческие устройства появились в середине 1980-х гг. Эта связь имеет высокую пропускную способность и помехозащищенность, не требует разрешения на использование радиочастотного диапазона и др. Такие лазерные системы поддерживают любые протоколы передачи данных.

## Slide 37: Спутниковая связь
образуется между специальными наземными станциями спутниковой связи и спутником с антеннами и приемопередающим оборудованием. Она используется с целью циркулярного информационного обеспечения большого числа абонентов как система широкополосного вещания (телевидение, звуковое вещание, передача газет) для организации виртуальных магистральных линий связи большой протяженности и др. Спутниковая связь позволяет охватить территории со слабо развитой инфраструктурой связи, расширить сферу и набор услуг, в том числе мультимедийных, радионавигационных и др.

## Slide 38
Спутники могут размещаться на какой-нибудь одной из трех орбит. Спутник, использующий геостационарную орбиту (от англ. Geostationary Earth Orbit, GEO), находится на высоте 36 тыс. км от Земли и является неподвижным для наблюдателя. Он охватывает значительные территории планеты. Средние орбиты (от англ. Mean Earth Orbit, MEO) обитания спутников характеризуются высотой 5—15 тыс. км, а на низких орбитах (от англ. Low Earth Orbit, LEO) высота размещения спутников не превышает 1,5 тыс. км. В этом случае они охватывают небольшие, локальные территории. Станции спутниковой связи делятся на стационарные, перевозимые и портативные.

## Slide 39: Технология передачи данных
Для высокоскоростной передачи данных предпочтительно создавать и использовать специальные каналы и сети передачи данных. Это весьма дорогое мероприятие. При их отсутствии или невозможности воспользоваться ими передачу данных осуществляют с помощью неприспособленных для этого существующих каналов передачи информации, которые, как правило, не обладают необходимыми характеристиками, например низкочастотных и низкоскоростных линий и каналов телефонной связи. Проблема решается на аппаратно-программном уровне с помощью высокоскоростного и высоконадежного оборудования, подключаемого к этим каналам, и специального программного обеспечения.

## Slide 40: Концепция развития средств связи индивидуального назначения
Интеграцию и организацию эффективного взаимодействия разнородных локальных информационных инфраструктур в единую информационную телекоммуникационную сеть позволяют выполнить системы компьютерной телефонии. Компьютерной телефонией называется технология, в которой компьютерные ресурсы применяются для выполнения исходящих и приема входящих звонков и для управления телефонным соединением. Сначала голос вызывающего абонента переводится в цифровую форму (оцифровывается), разделяется на равные порции — «пакеты». В таком виде он пересылается по сети ЭВМ. На приемном конце пакеты собираются. Хранящаяся в них информация обратно преобразуется в голосовой сигнал, который поступает в телефонную сеть к абоненту.

## Slide 41
Хотя телефонные сети существовали в течение десятилетий, они развивались независимо друг от друга. В настоящее время идет процесс их объединения в единую коммуникационную сеть — IP-телефонию. IP-телефония — это технология, использующая любую сеть передачи данных, включая Интернет, в режиме реального времени для ведения недорогих междугородних и международных телефонных разговоров и передачи факсов. Иногда они обозначается как VoIP (от англ. Voice over IP) — система связи, обеспечивающая передачу речевого сигнала по сетям. Сигнал по каналу связи передается в цифровом виде и, как правило, перед передачей преобразовывается (снимается) с тем, чтобы удалить избыточность. Это наиболее сложное и системное приложение компьютерной телефонии, представляющее набор коммуникационных услуг любому пользователю.

## Slide 42
Идея передачи речи по IP-сети с помощью ЭВМ появилась в университете штата Иллинойс (США). В 1993 г. Ч. Кляйн выпустил первую программу для передачи голоса в IP-сети.

## Slide 43
Голосовой трафик сообщений в сетях передачи данных (речь) передается в виде IP-пакетов между шлюзами в оцифрованном виде, а между шлюзом и аппаратом абонента — обычным способом. Данный вид работы называют также службой пакетных голосовых сообщений. Шлюз — это компьютер и специальные устройства, оснащенные программой, преобразующей телефонный (звуковой) сигнал в коды (формат), передаваемые по Интернету. Фактически шлюз является устройством, обеспечивающим доступ в сеть IP. Он принимает информацию через один интерфейс, а с помощью специальных преобразований передает ее в сеть через другой.

## Slide 44
С телефонной сетью общего пользования (ТфОП) или учрежденческой связью шлюзы IP-телефонии взаимодействуют через интерфейс телефонной линии или ISDN. Шлюзы имеют вокодер (кодировщик речи). При передаче речи шлюз, который соединяет телефонную сеть с IP-сетью, осуществляет компрессию речи, т.е. снятие сигнала перед передачей его в IP-сеть. На конце IP-сети другой шлюз, соединяющий IP-сеть с телефонной сетью принимающей стороны, проводит декомпрессию речи, т.е. восстанавливает сигнал в обратном порядке.

## Slide 45
Главным случаем IP-телефонии можно считать интернет-телефонию (от англ. Internet Telephony, IT). Интернет-телефония — это сервис, предоставляющий возможность разговаривать по телефону, используя технологии Интернета. Этот вид информационного сервиса позволяет с помощью компьютерной техники и телекоммуникаций в реальном времени организовывать голосовую связь с приемлемым качеством и при этом заметно дешевле относительно традиционной телефонной связи. В интернет-телефонии существует несколько типов телефонных запросов, среди которых различают запросы с телефона на телефон, с компьютера на телефон, с ЭВМ на ЭВМ.

## Slide 46
Для соединения в Интернете двух компьютеров между собой с помощью IP-адресов нужны только модемы. Шлюзы и другие дополнительные устройства не требуются. Обмен сигналами происходит практически одновременно, благодаря чему обеспечивается полнодуплексный разговор. Стоимость такой связи на порядок ниже стоимости обычной телефонии, как правило, обладающей и худшим качеством передачи речевых сигналов. Такая связь организуется по схеме «компьютер — компьютер» с помощью обычного компьютера со звуковой картой, наушниками или колонкой, микрофоном и модемом со скоростью подключения не менее 28 800 бит/с и соответствующего ПО, например NetMeeting, входящего в состав браузера Internet Exploper. Можно использовать специальные телефоны системы Skype, являющейся популярным ПО для интернетзвонков, и другие VoIP-сервисы (от англ. Voice over Internet Protocol), которые надо подключать к ЭВМ. Такое оборудование обеспечивает участие в специальных конференциях.

## Slide 47
Новым интегрированным сервисом IP-телефонии является вебтелефония, легко интегрируемая в существующую телефонную инфраструктуру. Для звонка с веб-сайта на телефонный аппарат необходимо установить VoIP-терминал и VoIP-шлюз. Возможности IP-телефонии расширились в IP-видеотелефонии. Видеотелефонное соединение устанавливается после вызова абонента с IP- телефона, подключенного, например, к ПК, дополнительно оборудованному USB-видеокамерами и специальным ПО.

## Slide 48: Сотовая, транкинговая и пейджинговая виды связи
Сотовая радиотелефонная связь, сотовая подвижная связь (СПС) появилась в конце 1970-х гг. Ее также называют мобильной. Промышленные системы СПС появляются в США с 1983 г., а в России — с 1993 г. В 1998 г. Япония впервые обеспечила доступ мобильных телефонов в Интернет. В середине 1999 г. компания Ericsson первой представила устройство, поддерживающее протокол беспроводных приложений WAP, превратив мобильный телефон в терминал Интернета. Сотовая радиотелефония считается важной и популярной телекоммуникационной технологией. До середины 1990-х гг. в ней активно использовались аналоговые способы передачи сигналов, а затем методы цифровой передачи данных.

## Slide 49
Принцип организации СПС заключается в создании сети равноудаленных антенн с собственным радиооборудованием. Каждая из них обеспечивает вокруг себя зону устойчивой радиосвязи (от англ. cell — сота). Любая сота работает в собственном диапазоне частот. В соте действуют своя базовая станция (от англ. Base Transceiver Station, BTS) и контроллер (от англ. Base Station Controller), следящий за качеством приема сигналов мобильных аппаратов пользователей. Когда качество приема ухудшается, станция переключает аппарат пользователя на работу с лучшей соседней базовой станцией. Сотовый телефон автоматически переключается на связь с передатчиком, в зону обслуживания которого он перешел, а разговор абонента продолжается при его любом перемещении в зоне действия «сот». Расстояние между антеннами зависит от мощности, частоты приемо-передающего оборудования и топологии местности.

## Slide 50: Стандарт GSM (от англ. Global System for Mobile Communications
глобальная система для мобильной связи) рассчитан на работу с частотами 900/1800 МГц в двухдиапазонной сети. GSM обеспечивает скорость обмена данными до 270 Кбит/с, а стандарт GPRS (от англ. General Packet Radio Service) — до 115,2 Кбит/с. GPRS — общий пакетный сервис радиосвязи. Он позволяет организовывать пакетнокоммутируемую сеть со скоростью передачи от 9 до 21,4 Кбит на канал и обеспечивает пользователям возможность просмотра вебстраниц, работу с электронной почтой, выполнение запросов к БД. При этом операторы GSM могут работать как беспроводные интернет-провайдеры. C 1992 г. GSM широко распространяется в России.

## Slide 51: Стандарт CDMA (от англ. Code Division Multiple Access)
обеспечивает многостационарный доступ с кодовым разделением каналов и использованием шумоподобных сигналов с расширенным спектром. Он появился практически одновременно в СССР и США в середине ХХ в. В 1960-е гг. в США создают первые военные системы с использованием данной технологии. Первые коммерческие CDMA-сети начали работать в середине 1990-х гг. в Гонконге, Корее, а затем в США, Австралии и других странах.

## Slide 52
В России используются мобильные системы стандартов GSM и CDMA. С 2004 г. CDMA на частоте 450 МГц реализует компания «Скай Линк». Этот стандарт обеспечит более качественную, чем GSM/GPRS, голосовую связь, а также более высокие скорости передачи данных и доступа в Интернет. Мобильные аппараты более безопасны для пользователей — максимальная (пиковая) излучаемая мощность передатчиков CDMA не превышает 200 мВт, а средняя мощность — на порядок меньше.

## Slide 53
Стандарт UMTS (от англ. Universal Mobile Telecommunications System) относится к третьему поколению систем мобильной телекоммуникации. В нем используются полосы частот 1885—2025 и 2110—2200 МГц, а скорость передачи — от 144 Кбит/с. Одной из основных целей использования этого стандарта является создание всемирной беспроводной широкополосной инфраструктуры.

## Slide 54
Сотовые аппараты поддерживают технологию Bluetooth — способ обмена данными в беспроводных системах на радиочастоте около 2,4 ГГц и расстоянии до 100 м. Она позволяет связывать различные электроприборы, например, для получения удаленного беспроводного доступа к Интернету и мобильному телефону со скоростью до 1 Мбит/с, а также к компьютерам; для организации беспроводной сети между телефоном, ноутбуком и стационарным ПК.

## Slide 55
Для доставки интерактивной информации на мобильные устройства предназначен применяемый в беспроводных системах протокол WAP (от англ. Wireless Application Protocol). Он обеспечивает через Интернет беспроводный доступ к корпоративной информации (мобильные интрасети).

## Slide 56
Wi-Fi (от англ. Wireless Fidelity) — стандарт широкополосной беспроводной связи семейства 802.11. Он обозначает беспроводную технологию, поддерживающую высокоскоростную передачу данных на короткие расстояния. Благодаря ему обеспечивается создание перспективных беспроводных корпоративных сетей и точек общественного доступа в Интернет со своим ноутбуком или карманным компьютером. Установка таких сетей рекомендуется там, где применение кабельной системы невозможно или экономически невыгодно.

## Slide 57
Многоканальные системы полудуплексной радиосвязи формируются на основе транковых и радиорелейных систем. Транкинговая (от англ. trunking), или транковая (от англ. trunked), связь означает канал связи, организуемый между двумя станциями или узлами сети, предназначенный для передачи информации группы пользователей в одном радиостволе (до 50 и более абонентов) с радиусом действия от 20 до 100 км. Эта профессиональная мобильная радиосвязь с автоматическим распределением свободных каналов среди большого числа подвижных абонентов позволяет эффективно использовать частотные каналы и существенно повышать пропускную способность системы.