## Slide 1: Кодирование числовой информации

## Slide 2: Введение
С конца XX века, века компьютеризации, человечество ежедневно пользуется двоичной системой счисления, так как вся информация, обрабатываемая современными компьютерами, хранится в них в двоичном виде.
Каждый регистр арифметического устройства компьютера, каждая ячейка памяти представляет собой физическую систему, состоящую из некоторого числа однородных элементов, обладающих двумя устойчивыми состояниями, одно из которых соответствует нулю, а другое — единице. Каждый такой элемент служит для изображения одного из разрядов двоичного числа. Именно поэтому каждый элемент ячейки называют разрядом.

## Slide 3: Ячейка из к разрядов
К-1-ый разряд |  |  | ………. |  |  |  | 0-й разряд

## Slide 4
Вы знаете, что вычислительная техника возникла как средство автоматизации вычислений, именно поэтому первые компьютеры назывались ЭВМ — электронно-вычислительные машины. Сегодня компьютеры обрабатывают различные виды информации: числовую, текстовую, звуковую, графическую. Однако современный компьютер .может хранить и обрабатывать только дискретную информацию. Поэтому любой вод информации, подлежащий компьютерной обработке, тем или иным способом должен быть закодирован с помощью конечной последовательности целых чисел, которая затем переводится в двоичный вид для хранения в компьютере.

## Slide 5
Мы рассмотрим, каким образом решается проблема преобразования исходной информации в компьютерное представление для каждого вида информации. Будет показано, насколько точно компьютерное представление отражает исходную информацию, причем слово “точно” здесь понимается не только в математическом смысле — более реалистично переданы оттенки цвета на мониторе, воспроизводимая музыка наиболее приближена к естественному звучанию музыкальных инструментов или голосу человека и т.д. Задача перевода естественной информации в компьютерную называется задачей дискретизации, или квантования. Эту задачу необходимо решать для всех видов информации. Способы дискретизации для разных видов информации различны, но подходы к решению этой задачи построены на одинаковых принципах.

## Slide 6: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ
Любое целое число можно рассматривать как вещественное, но с нулевой дробной частью, т.е. можно было бы ограничиться представлением в компьютере вещественных чисел и реализацией арифметических действий над ними. Однако для эффективного использования памяти, повышения скорости выполнения вычислений и введения операции деления нацело с остатком целые числа представляются специально для них предназначенными способами.

## Slide 7
Введение специальных способов представления целых чисел оправдано тем, что достаточно часто в задачах, решаемых с помощью компьютера, многие действия сводятся к операциям над целыми числами. Например, в задачах экономического характера данными служат количества акций, сотрудников, деталей, транспортных средств и т.д., по своему смыслу являющиеся целыми числами. Целые числа используются и для обозначения даты и времени, и для нумерации различных объектов: элементов массивов, записей в базах данных, машинных адресов и т.п.

## Slide 8
Для компьютерного представления целых чисел обычно используются несколько различных способов представления, отличающихся друг от друга количеством разрядов и наличием или отсутствием знакового разряда. Беззнаковое представление можно использовать только для неотрицательных целых чисел, отрицательные числа можно представлять только в знаковом виде.

## Slide 9
При беззнаковом представлении все разряды ячейки отводятся под само число. При представлении со знаком самый старший (левый) разряд отводится под знак числа, остальные разряды — под собственно число. Если число положительное, то в знаковый разряд помещается 0, если число отрицательное — 1. Очевидно, в ячейках одного и того же размера без знака можно представить больший диапазон целых чисел, чем со знаком. Например, в одном байте (8 разрядов) можно записать положительные числа от 0 до 255, а со знаком — только до 127. Поэтому, если известно заранее, что некоторая числовая величина всегда является неотрицательной, то выгоднее рассматривать ее как беззнаковую.
Говорят, что целые числа в компьютере хранятся в формате с фиксированной запятой.

## Slide 10: Представление целых положительных чисел
Для получения компьютерного представления беззнакового целого числа в k-разрядной ячейке памяти достаточно перевести его в двоичную систему счисления и дополнить полученный результат слева нулями до k разрядов. Понятно, что существует ограничение на значения чисел, которые мы можем записать в k-разрядную ячейку.
Максимальное значение целого неотрицательного числа достигается в случае, когда во всех разрядах ячейки хранятся единицы. Для k-разрядного представления оно будет равно
2k — 1. Минимальное число соответствует k нулям, хранящимся в k разрядах ячейки, и оно всегда равно нулю. Ниже приведены максимальные значения для беззнаковых целых k-разрядных чисел:

## Slide 11
Количество разрядов | Максимальное значение
8 | 255 (28 - 1)
16 | 65535 (216— 1)
32 | 4294967295 (232- 1)
64 | 18446744073709551615 (264- 1)

## Slide 12
При знаковом представлении целых чисел возникают такие понятия, как прямой, обратный и дополнительный коды.

## Slide 13
Определение 1. Представление числа в привычной для человека форме “знак”—“величина”, при которой старший разряд ячейки отводится под знак, остальные k — 1 разрядов — под цифры числа в двоичной системе счисления, называется прямым кодом.

## Slide 14
Положительные целые числа представляются в компьютере с помощью прямого кода. Прямой код отрицательного целого числа отличается от прямого кода соответствующего положительного числа содержимым знакового разряда. Например, прямые коды двоичных чисел 110012 и —110012 для восьмиразрядной ячейки равны 00011001 и 10011001 соответственно. Но вместо прямого кода для представления отрицательных целых чисел в компьютере используется дополнительный код .
Отметим, что максимальное значение положительного числа, которое можно записать в знаковом представлении в k-разрядах, равно A=2k-1 -1, что практически в два раза меньше максимального значения беззнакового представления в тех же k разрядах.

## Slide 15
Задание. Подсчитайте максимальное значение положительного числа в восьмиразрядном и шестнадцатиразрядном знаковом способе представления чисел.
Решение. Максимальное значение положительного числа в 8 битах равно 127 ( 27— 1), в 16 битах — 32767=(215 — 1).

## Slide 16: Пример 1. Число 53=1101012 в восьмиразрядном представлении имеет вид
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 17: Это же число 53 в 16 разрядах будет записано следующим образом:
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 18: Пример 2. Для числа 200 = 110010002 представление в восьми разрядах со знаком невозможно, так как максимальное допустимое число в таком представлении равно 127, а в беззнаковом восьмиразрядном представлении оно имеет вид
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 19: Представление целых отрицательных чисел
Для представления в компьютере целых отрицательных чисел используют дополнительный код у который позволяет заменить арифметическую операцию вычитания операцией сложения, что существенно увеличивает скорость вычислений. Прежде чем вводить определение дополнительного кода, сделаем следующее важное замечание:

## Slide 20
В k-разрядной целочисленной компьютерной арифметике 2к = 0.
Объяснить это можно тем, что двоичная запись числа 2к состоит из одной единицы и k нулей, а в ячейке из k разрядов может уместиться только k цифр, в данном случае только k нулей. В таком случае говорят, что значащая единица вышла за пределы разрядной сетки.

## Slide 21
Определение 2. k-разрядный дополнительный код отрицательного числа т — это запись в k разрядах положительного числа 2к — |m|, где \m\ — модуль отрицательного числа m, \m\ < 2k-1.
Разберемся, что и до чего данный код дополняет. Дополнительный код отрицательного числа т — это дополнение модуля этого числа до 2к (т.е. до нуля в k-разрядной арифметике): (2к — m) + |m| — 2k = 0.

## Slide 22: Алгоритм получения дополнительного k-разрядного кода отрицательного числа
модуль числа представить прямым кодом в k двоичных разрядах;
значения всех разрядов инвертировать (все нули заменить на единицы, а единицы на нули), получив, таким образом, k-разрядный обратный код исходного числа;
к полученному обратному коду, трактуемому как k-разрядное неотрицательное двоичное число, прибавить единицу.

## Slide 23
Обратный код является дополнением до числа 2k — 1, состоящего из k двоичных единиц. Поэтому прибавление единицы к инвертированному числу позволяет получить его искомый дополнительный код.

## Slide 24: Пример 3. Получим дополнительный код числа —52 для 8- и 16-разрядной ячеек.
Для 8-разрядной ячейки:
0011 0100 — число |— 52| = 52 в прямом коде;
1100 1011— число —52 в обратном коде;
1100 1100 — число —52 в дополнительном коде

## Slide 25: для 16-разрядной ячейки:
0000 0000 0011 0100 — прямой код числа |—52|;
1111 1111 1100 1011 — обратный код числа—52;
1111 1111 1100 1100 — дополнительный код числа—52.

## Slide 26: Какое минимальное отрицательное число можно записать в k разрядах?
Описанный выше алгоритм получения дополнительного кода для отрицательного числа знаковый бит в левом разряде образует автоматически при \m\ < 2k-1. Если же 2k-1 <|m| < 2к, то попытка реализации алгоритма приведет к тому, что в левом разряде будет находиться цифра 0, соответствующая компьютерному представлению положительных чисел.

## Slide 27
Представим значение 2к — |m| в следующем виде:
2к — |m| == 2k-1 + (2k-1 — |m|).
Здесь первое слагаемое 2k-1 соответствует единице в левом знаковом разряде. Т.е. при представлении отрицательного числа т дополнительным кодом в самом левом (знаковом) разряде записан знак отрицательного числа (единица), а в остальных разрядах записывается число 2k-1 — |m|). Следовательно, минимальное отрицательное (максимальное по модулю) число m, которое можно представить в k разрядах, равно —2k-1.

## Slide 28
Задание. Постройте дополнительный восьмиразрядный код для чисел —128 (минимальное представимое число в 8 разрядах), —127 (число, обратное максимально представимому положительному числу) и — 0.

## Slide 29: Решение
Число | — 128 | -127 | -0
Прямой кoд модуля | 1000 0000 | 0111 1111 | 0000 0000
Обратный код | 0111 1111 | 1000 0000 | 1111 1111
Дополнительный код | 1000 0000 | 1000 0001 | 0000 0000

## Slide 30
Отметим, что для числа —128 прямой код совпадает с дополнительным, а дополнительный код числа —0 совпадает с обычным нулем. При преобразовании обратного кода для числа —0 в его дополнительный код правила обычной двоичной арифметики нарушаются, а именно,
1111 11112+ 1 = 1 0000 00002= 2k = 0.

## Slide 31
Восстановить модуль исходного десятичного отрицательного числа по его дополнительному коду можно двумя способами:
провести обратную цепочку преобразований: вычесть единицу из дополнительного кода, инвертировать полученный код и перевести полученное двоичной представление числа в десятичное;
или же по приведенному выше алгоритму построить дополнительный код для имеющегося дополнительного кода искомого числа и представить результат в десятичной системе счисления.

## Slide 32: Пример 4. Получим десятичное значение числа по его дополнительному коду 100101112.
Способ 1.
из дополнительного кода вычтем 1:
10010111 — 1 = 10010110 (получили обратный код);
инвертируем полученный код: 01101001 (получили модуль отрицательного числа);
переведем полученное двоичное значение в десятичную систему счисления:
011010012 = 26 + 25 + 23 + 1 = 64 + 32 + 8 +1 = 105.
Ответ: —105.

## Slide 33
Способ 2.
инвертируем имеющийся дополнительный код: 01101000;
прибавим к результату 1: 01101000 + 1 — 01101001 (получили модуль отрицательного числа);
переведем полученное двоичное значение в десятичную систему счисления:
011010012 = 26 + 25 + 23 + 1 = 64 + 32 + 8 + 1 = 105.
Ответ: —105.

## Slide 34
Целые числа со знаком, представимые в k разрядах, принадлежат диапазону
[ -2k-1 ,2k-1 -1], который не является симметричным относительно 0. Это следует учитывать при программировании. Если, например, изменить нить знак у наибольшего по модулю отрицательного числа, то полученный результат окажется уже не представимым в том же числе разрядов.

## Slide 35: Ниже приведены значения границ диапазонов для знаковых представлении в ячейках с различной разрядностью
Разрядность | Минимальное значение | Максимальное значение
8 | -128 | 127
16 | -32768 | 32767
32 | -2147483648 | 2147483647
64 | -9223372036854775808 | 9223372036854775807

## Slide 36: Перечисление чисел в целочисленной компьютерной арифметике
Мы выяснили, что в k -разрядном знаковом или беззнаковом представлении целых чисел количество представимых чисел ограничено и зависит от k. Значения представимых чисел можно перечислить по возрастанию. Например, для восьмиразрядного беззнакового представления допустимые значения располагаются на отрезке следующим образом:

## Slide 37: Для восьмиразрядного знакового представления:

## Slide 38
Однако в k-разрядной компьютерной арифметике эти отрезки можно замкнуть в кольцо и перечислять значения соответствующего представления по кругу.
Все целые числа любого k-разрядного представления можно зафиксировать на кольце, состоящем из расположенных по порядку констант, причем рядом с максимальным значением в том или ином представлении будет находиться минимальное, например: 8 -разрядное беззнаковое

## Slide 42
Действительно, результатом прибавления единицы в арифметике с фиксированным количеством разрядов является следующее по часовой стрелке за исходным значение в кольце, а результатом вычитания единицы — следующее значение по ходу против часовой стрелки. Данный факт очевиден, кроме случаев перехода от максимально допустимого числа к минимальному при прибавлении единицы и от минимального к максимальному при вычитании.
Покажем это. Рассмотрим вначале беззнаковые представления. Максимально допустимое число в k-разрядном беззнаковом представлении равно 2k — 1 и состоит из k единиц в двоичном представлении. При прибавлении к такому числу единицы мы получаем 2k ,что, в свою очередь, соответствует нулю в k-разрядной арифметике. Вычитание же из нуля единицы является обратной операцией: вычитание единицы можно рассматривать и как прибавление к нулю минус единицы, по правилам же к-разрядной арифметики минус единица — это дополнение единицы до 2k, то есть число, которое при сложении с единицей даст 2k. Очевидно, что таковым является число 2k — 1, состоящее из k двоичных единиц, значит, в беззнаковом представлении 0 + (— 1) = 2k — 1, что и равно максимально представимому числу.

## Slide 43
В знаковом k-разрядном представлении максимально допустимым является число 2k-1 — 1 (k— 1 двоичная единица). При увеличении такого числа на 1 мы получаем 2k-1 или единицу в знаковом бите и нули в остальных, что соответствует отрицательному числу с максимально возможным модулем. Вычитание единицы из такого числа можно проводить по правилам обычной двоичной арифметики: 10...0-1 = 01...1= 2к -1.
Достоинствами рассмотренных форматов представления целых чисел являются простота и наглядность их представления, а также простота реализации алгоритмов арифметических операций (например, вычитание, благодаря использованию дополнительного кода для представления отрицательных чисел, сводится к сложению)

## Slide 44: Особенности реализации арифметических операций в конечном числе разрядов
Целочисленная арифметика в ограниченном числе разрядов несколько отличается от обычной. При выполнении арифметических действий в целочисленной к-разрядной арифметике возможно возникновение следующих ситуаций, незнание которых может привести к неверному результату при выполнении верных алгоритмов:
старшие (левые) цифры результата, выходящие за отведенное количество разрядов, оказываются утерянными;
при сложении или умножении двух положительных чисел, имеющих знаковое представление, можно получить отрицательное число, если в результате сложения в левом знаковом бите окажется единица.

## Slide 45
Пример 5. Выполним сложение 10010 и 5110 в знаковом восьмиразрядном представлении.

## Slide 46
В этом компьютерном представлении числа имеют следующий вид: 10010 = 0110 01002 и 5110 = 0011 00112. При сложении этих чисел получим 1001 01112. Самая левая единица (знаковый разряд) указывает на то, что в 8 разрядах записано отрицательное число.
Так как все отрицательные числа в машине представляются дополнительным кодом, то для восстановления десятичного значения этого отрицательного числа надо воспользоваться алгоритмом получения исходного числа по его дополнительному коду (см. пример 4). В результате получим число —105.
Таким образом, в восьмиразрядной знаковой арифметике 100 + 51 = —105, то есть при сложении двух положительных чисел, используя восьмиразрядное знаковое представление, мы получили отрицательное число!