## Slide 1
Лекция 12
Распространение радиоволн в ионосфере

## Slide 2
Образование и строение ионосферы
Ионосфера  область атмосферы, в которой газ частично ионизирован, так что присутствуют свободные электроны и ионы. Основные причины ионизации  фотоионизация и ударная ионизация. Фо­тоионизация наблюдается под влиянием излучения с частотой выше некоторого значения, если энергия кванта этих колебаний превышает работу иони­зации. Ударная ионизация вызывается попаданием в атмосферу частиц, обладающих достаточным запасом кинетической энергии.

## Slide 3
Образование и строение ионосферы
Основным источником ионизации является Солнце, постоянно излучающее потоки электромагнитного и корпускулярного излучения. Поверхности Земли достигают ультрафиолетовые лучи (УФЛ) с  > 2900 Å. Более короткие поглощаются в атмосфере, вызывая диссоциацию молекул, образо­вание ионов озона и т. д. Ионизация вызывается УФЛ с  < 1000 Å, мягким рентгеновским излучением с  = 10  300 Å и солнечным корпускулярным излучением.

## Slide 4
Образование и строение ионосферы
В ночное время основной причиной ионизации являются: излучение звезд, составляющее примерно 0,001 от солнечного, космические лучи, ионизирующие нижние слои атмосферы (до 108 ионизирующего излучения Солнца). Степень ионизации в высоких слоях резко возрастает во время солнечных вспышек. Степень ионизации максимальна на высоте, где достаточно велика плот­ность атмосферы и еще не слишком ослаблен поток ионизирующих частиц и волн.

## Slide 5
Образование и строение ионосферы
При моделировании ионосферы часто используется приближение параболического слоя, согласно которому вертикальный профиль электронной концентрации N(h) описывается выражением
(1)
Простой параболический слой
(H  полутолщина слоя), хорошо аппроксимирующим высотное изменение электронной концентрации ниже максимума Nm (рис. 1). В приближении изотермической атмосферы Nm соответствует высоте  300 км.

## Slide 6
Образование и строение ионосферы

## Slide 7
Образование и строение ионосферы
Рис. Модельные изолинии плазменной частоты (МГц) и траектории мод 3F2, 4F2, 5F2 в эксперименте 08.12.1999 на трассе Хабаровск-Йошкар-Ола.

## Slide 8
Образование и строение ионосферы
Реальная атмосфера: 1) не изотермична; 2) неоднородна по составу, на высотах > 100 км начинается ее расслоение. 3) характеризуется несколькими высотными максимумами ионизации, каждому из которых соответствует свой слой.
Образование слоя D (h = 60  90 км) связывают с амби­полярной диффузией ионов из слоя E до высот, на которых постоянная времени рекомбинации еще достаточно велика. Ночью диффузия уменьшается, и слой D пропадает.

## Slide 9
Образование и строение ионосферы
Слой E с высотой максимума ионизации 100- 120 км обязан своим существованием диссипации молекул O2 рентгеновским излу­чением и УФЛ Солнца. Суточный и сезонный ход NE ~ cos z, где z  зенитный угол Солнца.
Слой F1 связан с ионизацией молекул N2, имеющей максимум на высотах h = 180  240 км. Существует только летом и днем, NF ~ cos z.

## Slide 10
Образование и строение ионосферы
Слой F2 имеет максимум на высотах 250  350 км, что соответствует максимуму ионизации атомарного кислорода O.
Степень ионизации ионосферных слоев испытывает четко выраженные регулярные суточные, сезонные и 11-летние вариации. Кроме регулярных процессов существует множество других (например, турбулентность), приводящих к случайным колебаниям степени иониза­ции, возникновению локальных неоднородностей электронной концентрации.

## Slide 11
Преломление радиоволн в ионосфере
Так как масса электрона в 1836 раз меньше массы протона, основное влияние на распространение радиоволн в ионосфере оказывают электроны. На электрон в поле радиоволны действует пере­менное электрическое поле напряженностью
(2)
ли в единице объема содержится N электронов, то под воздействием силы возникает направленное перемещение электронов  конвекционный ток плотностью jэл = evN, (3)
где v  скорость движения электронов, e = 1,6021019К  заряд электрона.

## Slide 12
Преломление радиоволн в ионосфере
Рассмотрим уравнение движения электрона
(4)
(me = 9,1061031 кг  масса электрона,   частота столкновения электрона с ионами, атомами, молекулами воздуха в единицу време­ни, после каждого из которых он теряет количество движения mev), согласно которому действующая на заряд электрическая сила уравновешивается силой инерции частицы и силой трения.

## Slide 13
Преломление радиоволн в ионосфере
. Считая поле волны гармоническим, будем искать решение (4) в виде
(5)
Подставляя (5) в (4), получаем
следовательно, согласно (3)

## Slide 14
Преломление радиоволн в ионосфере
Поскольку ток смещения имеет плотность
, плотность результирующего тока
(6)
Приравняв в (6) действительную и мнимую части, нетрудно получить

## Slide 15
Преломление радиоволн в ионосфере
Частота столкновений электрона  = en + ei (en, ei – частоты столкновений с нейтральными частицами и с ионами соответственно). Для ионосферы характерны параметры, приведенные в табл. 1.

## Slide 16
Преломление радиоволн в ионосфере
Отметим, что концентрации нейтральных и заряженных частиц сравниваются на высотах 800 – 1000 км. Ниже 500 км n >> N, и можно полагать  en. В ионосферу проникают радиоволны короче СВ, т. е. с частотами f > 3 Мгц = 3106 Гц. Из табл. 1 следует, что для таких радиоволн 2 = (2f)2 >> 2, поэтому (7) можно упростить:

## Slide 17
Преломление радиоволн в ионосфере

## Slide 18
Преломление радиоволн в ионосфере
Если в тропосфере  > 1 и отличается от единицы где-то в 4-м знаке после запятой, то в ионосфере  < 1 и может меняться в широких пределах. Поскольку
то и скорость распространения волны является функцией частоты, следовательно, ионосфера является диспергирующей средой. В такой среде по мере распространения возникают фазовые искажения немонохроматического сигнала.

## Slide 19
Преломление радиоволн в ионосфере
Для монохроматической волны набег фазы после прохождения пути r
Таким образом, каждая монохроматическая составляющая радиосигнала распространяется со своей vф. Так как в ионосфере n(f) < 1, то vф > c.

## Slide 20
Преломление радиоволн в ионосфере
Реальный физический сигнал представляет собой совокупность бесконечного числа перемещающихся монохроматических волн, следовательно, из-за частотной дисперсии радиоимпульс по мере перемещения будет деформироваться, расплываться (рис. 2).

## Slide 21
Преломление радиоволн в ионосфере
Ско­рость распространения сигнала в диспергирующей среде характеризуется групповой скоростью vгр, равной скорости распространения импульса конечной длительности, содержащего несколько различных периодов колебаний,
(12)

## Slide 22
Преломление радиоволн в ионосфере
По сути,vгр характеризует скорость перемещения огибаю­щей ВЧ колебаний.
Так как нормаль к поверхности равных фаз совпадает с направлением распространения волны, то vф определяет траекторию движения радиоволн, а vгр  время распространения импульса по этой траектории.

## Slide 23
Преломление радиоволн в ионосфере
Расплывание импульса при различных законах частотной дисперсии.

## Slide 24
Расплывание импульса при распространении в ионосфере

## Slide 25
Влияние магнитного поля на распространение радиоволн в ионосфере
Напряжённость магнитного поля Земли имеет в средних широтах величину H0 = 0,5 э = 40 А / м (у экватора 28 А / м, у магнитных полюсов 56 А / м), что обычно >> напряженности магнитного поля распространяющихся радиоволн. Уравнение движения электронов ионосферной плазмы с учётом магнитного поля имеет вид

## Slide 26
Влияние магнитного поля на распространение радиоволн в ионосфере
В (13) последнее слагаемое определяет силу Лоренца, под действием которой электрон закручивается вокруг силовой линии магнитного поля с гиромагнитной частотой
Если поле волны меняется по гармоническому закону, первые два уравнения Максвелла можно представить в виде

## Slide 27
Влияние магнитного поля на распространение радиоволн в ионосфере
Применяя к первому уравнению (14) операцию rot и используя второе уравнение, получаем
Решая (15) совместно с (13) относительно показателя преломления n при следующих допущениях:  = 0, волна распространяется вдоль оси Ox, т.е.

## Slide 28
Влияние магнитного поля на распространение радиоволн в ионосфере
Можно получить
H0L, H0T  проекции H0 соответственно на направление распространения радиоволн и перпендикулярное к нему

## Slide 29
Влияние магнитного поля на распространение радиоволн в ионосфере
Таким образом, ионосфера под влиянием магнитного поля становится двоякопреломляющей средой, и электромагнитная волна в ней расщепляется на обыкновенную (с коэффициентом преломления n1) и необыкновенную (с коэффициентом n2). Так как n1  n2, ионосфера для радиоволн является и анизотропной средой. Рассмотрим два предельных случая распространения.

## Slide 30
Влияние магнитного поля на распространение радиоволн в ионосфере
1. Пусть H0  v. Тогда L = 0 и
Если выражение для n1 совпадает с видом n (11) для ионосферы без учета магнитного поля, то вид n2 существенно отличается.
2. Случай продольного распространения. В этом случае T = 0, и из (16) следует, что

## Slide 31
Влияние магнитного поля на распространение радиоволн в ионосфере
Иногда и в этом приближении волну с n1 называют обыкновенной, а волну с n2 – необыкновенной волной.
В области отражения (поворота) волны выполняется условие
и из выражения (16) в этом случае даже при малых углах  получаются формулы (17), т. е. в области отражения имеет место квазипоперечное распространение. На высотах ниже области отражения
и, рассматривая в этом приближении выражение (16), приходим к формулам (18), справедливым даже при больших значениях угла . Таким образом, распространение радиоволн в ионосфере носит квазипродольный характер.

## Slide 32
Влияние магнитного поля на распространение радиоволн в ионосфере
Результаты расчетов, показывающие, при каких значениях угла  между направлением радиоволны и геомагнитным полем можно рассматривать это распространение или как квазипродольное, или как квазипоперечное, представлены на рис. 3. Из него следует, что квазипродольное распространение справедливо в весьма широком диапазоне углов .
При отражении от ионосферы условие n = 0, согласно (17), выполняется: для обыкновенной волны при  = 0, для необыкновенной волны при частотах, соответствующих решению уравнения , т. е. отражение будет происходить выше и ниже обыкновеной волны.

## Slide 33
Влияние магнитного поля на распространение радиоволн в ионосфере

## Slide 34
Влияние магнитного поля на распространение радиоволн в ионосфере
Таким образом, отражение радиоволны в ионосфере происходит на трех различных высотах. Правда, отражение необыкновенной волны наблюдается обычно только на меньшей высоте, поскольку выше уровня отражения обыкновенной волны необыкновенная составляющая сильно поглощается.

## Slide 35
Влияние магнитного поля на распространение радиоволн в ионосфере
Кругосветный
сигнал