## Slide 1
Лекция 10
Распространение радиоволн в тропосфере

## Slide 2
Основные параметры тропосферы
Тропосфера  приземной атмосферный слой, содержащий пары воды.
Высота тропосферы: 8  10 км в полярных зонах, 10  12 км на средних широтах и 16  18 км на экваторе.
Газовый состав тропосферы постоянен и идентичен сос­таву у поверхности: 78% азота, 21% кислорода, 0,33% аргона, 0,03% CO2 и т. д.
Содержание водяного пара  от 0 до 4% по объ­ёму.

## Slide 3
Основные параметры тропосферы
Основные параметры тропосферы:
p  общее давление,
pc  давление сухого воздуха,
абсолютная температура T,
абсолютная влажность e (давление водяного пара).
Температура в тропосфере с высотой h падает. Верхней границей тропосферы считается высота, на которой падение температуры прекращается (причина роста температуры с уменьшением высоты здесь  нагрев поверхности Земли).

## Slide 4
Нормальная тропосфера
При расчетах распространения радиоволн обычно используется модель "нормальной тропосферы"  гипотетической тропосферы, свойства которой отражают среднее состояние реальной тропосферы. "Нормальная тропосфера" имеет следующие параметры:
 pc(h = 0) = pc0 = 1013 мбар (1 бар=105 Па, 1 мм рт.ст. = 1,333 бар),
 T(h=0) = T0 = 2880K, T(h) = 288  0,0065h[м],
 e(h=0) = 10 мбар, e(h) = 10  0,0035h[м],
 относительная влажность = 60% (eS  давление насыщающих водяных паров) и не меняется с вы­сотой.

## Slide 5
Нормальная тропосфера
Коэффициент преломления n в тропосфере обычно определяется с помощью полуэмпирической формулы
(1)
величину N = (n  1)106 называют индексом преломления.

## Slide 6
Нормальная тропосфера
Локальные изменения давления, а также температурные инверсии приводят к колебаниям ко­эффициента преломления вблизи земной поверхности n = 1,00026  1,00046.
Выше 10 км полагают n = Const = 1,00011.
В силу поляризуемости молекул воздуха диэлектрическая проницаемость  (следовательно, и n) зависит и от частоты распространяющейся радиоволны, но этот эффект заметен лишь для волн c  < 10 см (f>3ГГц).

## Slide 7
Атмосферная рефракция
Пусть радиоволна распространяется в плоскослоистой атмосфере (рис. 1).

## Slide 8
Атмосферная рефракция
Согласно закону преломления
Таким образом, в слоистой атмосфере выполняется условие
n sin = const (2)

## Slide 9
Радиус кривизны радиолуча
Найдём радиус кривизны радиолуча в атмосфере. Пусть плоская волна, распространяясь в слое с коэффициентом преломления n под углом , падает на слой толщиной dh с коэффициентом преломления n + dn (рис. 2). Проходя такой слой, она преломится и выйдет из него под углом  + d.
На участке AB траекторию волны можно представить отрезком кривой с радиусом .

## Slide 10
Радиус кривизны радиолуча

## Slide 11
Радиус кривизны радиолуча
Продифференцируем (2):
d(nsin) = dnsin + ncosd = 0, откуда

## Slide 12
Радиус кривизны радиолуча
Если коэффициент преломления меняется с высотой по линейному закону, то ра­диус кривизны траектории с высотой не меняется, т. е. имеем распространение по дуге ок­ружности.

## Slide 13
Радиус кривизны радиолуча
Для модели нормальной тропосферы м1 , следовательно,   25000 км  4RЗ. Распространение радиоволн по дуге круга такого радиуса называется нормальной тропосферной рефракцией.

## Slide 14
«Эквивалентный» радиус Земли
Для учета тропосферной рефракции радиоволн в полученных ранее выражениях можно свести реальную криволинейную траекторию радиоволны к прямолинейной, при этом радиус Земли RЗ заменяется эквивалентным радиусом Rэкв. Рассмотрим две схемы (рис. 3).
.

## Slide 15
«Эквивалентный» радиус Земли
Они эквивалентны, если относительная кривизна между лучом и поверхностью в обоих случаях одинакова, т. е. выполняется равенство
откуда, используя 6, получаем

## Slide 16
«Эквивалентный» радиус Земли
Для нормальной тропосферы k  4/3, следовательно, Rэкв  8500 км.
Таким образом, тропосферную рефракцию можно учесть, заменяя в формулах для прямолинейного распространения RЗ на Rэкв. Например, расстояние прямой видимости между антеннами изменится следующим образом
Отметим, что введение Rэкв указанным выше способом справедливо, если коэффициент преломления меняется с высотой по линейному закону.

## Slide 17
Виды атмосферной рефракции
Из (1) и параметров нормальной тропосферы следует, что вблизи земной поверхности

## Slide 18
Виды атмосферной рефракции
1. Отрицательная рефракция (рис.4а). Соответствует случаю . Согласно (5), при этом  < 0, т. е. траектория волны направлена вы­пуклостью вниз. Из (8) следует, что такой вид рефракции возможен при , . Наблюдается в континентальных районах с умеренным клима­том, осенью и весной во время утренних туманов. Наземная связь ухудшается по сравнению с нормальной.

## Slide 19
Виды атмосферной рефракции

## Slide 20
Виды атмосферной рефракции

## Slide 21
Виды атмосферной рефракции

## Slide 22
Виды атмосферной рефракции

## Slide 23
Виды атмосферной рефракции
Появление сверхрефракции над значительным участком земной поверхности способствует дальнему распространению дм и см волн. Вертикальный размер атмосферного
волновода >> длины волны, которая может быть им захвачена. Максимальная длина волны, которая еще может быть захвачена волноводом с вертикальным размером h0, определяется соотношением

## Slide 24
Виды атмосферной рефракции

## Slide 25
Виды атмосферной рефракции
Необходимая для сверхрефракции температурная инверсия может одновременно иметь место как в приземном слое, так и в слоях на некоторой высоте, и тогда возникают условия возникновения приподнятого волновода, в котором захва­ченная волна распространяется, отражаясь от верхнего и нижнего инверсионных слоев. Возможно одновременное существование и приземного, и приподнятого волново­дов. Исследования показывают, что приподнятые инверсионные слои появляются на высо­тах от 5 до 3000 м. Толщина таких слоев от нескольких м до 100 м. Перепад n составляет  5105.

## Slide 26
Виды атмосферной рефракции
В таких условиях коэффициент отражения имеет достаточную вели­чину только для самых пологих волн (обычно угол возвышения луча не должен превышать 0,50) и при малой толщине слоя в масштабах . Путем отражения от таких слоев возможно распространение радиоволн на расстояния до 200  400 км. Ре­гулярная связь невозможна ввиду непостоянства слоев

## Slide 27
Виды атмосферной рефракции
Часто возникают условия многолучевого распространения, когда в точку приема приходят волны, отра­женные от верхнего слоя, а также отраженные от нижнего слоя или от земной поверхности. Поскольку атмосферные слои движутся, длина пути интерференционных лучей будет непрерывно меняться, что приводит к быстрым колебаниям напряжённости принимаемого сигнала.

## Slide 28
Флуктуации радиосигнала и многолучевость распространения
Флуктуации  случайные, хаотического порядка, отклонения рассматриваемой величины от ее среднего значения. В радиоканале обычно флуктуируют амплитуда и фаза принимаемого сигна­ла. Причины флуктуаций радиосигнала:
1) определённые изменения во времени свойств среды распространения;
2) многолучевость в процессе распространения.

## Slide 29
Флуктуации радиосигнала и многолучевость распространения
Многолучёвость бывает дискретной и диффузной. Пример дискретной многолучёвости. Пусть в тропосфере на высоте h сформировался инверсионный слой  область резкого изменения n с высотой, от которого может отразиться радиолуч (рис. 5).

## Slide 30
Флуктуации радиосигнала и многолучевость распространения
Тогда в точку приема В, помимо прямого луча 1, попадает и луч 2, отразившийся от инверсионного слоя.

## Slide 31
Флуктуации радиосигнала и многолучевость распространения

## Slide 32
Флуктуации радиосигнала и многолучевость распространения
Пусть AB = 300 км, h = 5 км,  = 4 см, тогда при вертикальном перемещении области отражения со скоростью v = 0,6 м/с время изменения резуль­тирующего поля от максимального до минимального значений t = 1 с. Таким образом, будут наблюдаться замирания принимаемого сигнала с частотой f = 1/ t = 1 Гц.

## Slide 33
Флуктуации радиосигнала и многолучевость распространения
Пример диффузной многолучёвости. Пусть случайные неоднородности коэффициента преломления n перемещаются ветром поперек трассы (рис. 6). В результате, на пути АВ радиоволны оказываются все новые и новые неоднородности n различной конфигура­ции.

## Slide 34
Флуктуации радиосигнала и многолучевость распространения
Поскольку в тропосфере величина случайных флуктуаций n  (1  2)106, на амплитуду принимаемого сигнала они существенно не влияют, однако может заметно изменяться фаза сигнала
где r  путь, проходимый волной в неоднородной среде.

## Slide 35
Флуктуации радиосигнала и многолучевость распространения
Здесь мы имеем дело с диффузной многолучевостью, когда поле в точке приема создается множеством вторичных источников на поверхности фронта волны, фазы каждого из которых изменяются согласно (9). А так как пересекаемый поток непрерывно меняется по составу неоднородностей, ко­нечный интерференционный сигнал будет непрерывно флуктуировать.

## Slide 36
Флуктуации радиосигнала и многолучевость распространения
Методы борьбы с замираниями сигнала, обусловленными многолучевостью:
1) пространственный разнос, т. е. одновременный прием на две антенны, разнесённые перпендикулярно трассе на расстояние L = (70  100),
2) частотный разнос, т. е. одновременный приём на двух частотах, разнесённых на f. Теория и практика показывают, что f должна отвечать соотношению