## Slide 1
Лекция 11
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях
Полоса пропускания тропосферного канала
Поглощение радиоволн в тропосфере

## Slide 2
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях
При достижении определенной скорости упорядоченное, ламинарное движение воздушных масс (при котором один слой газа движется относительно другого с определённой скоростью) нарушается, и возникает вихревое, турбулентное движение. О характере движения можно судить по величине числа Рейнольдса
(1)
здесь   плотность газа, l  характерный масштаб некоторого объема движущейся среды, vl  ско­рость его перемещения,   коэффициент динамической вязкости,   коэффициент кинематической вязкости.

## Slide 3
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях
Если число Re больше некоторого критического значения Reкр, движение становится турбулентным. Если в турбулизованной среде возникает вихрь масштаба l такого, что соответствующее ему число Re >> Reкр, то он неустойчив, быстро разрушается, и на его месте возникают вихри масштаба l' < l. В случае выполнения и для этих вихрей ус­ловия Re > Reкр, они также разрушаются и т. д. до тех пор, пока для некоторого масштаба l0 не получим < Reкр. Неоднородности масштаба l < l0 исчезают под действием сил вяз­кости, кинетическая энергия вихрей переходит в тепловую.

## Slide 4
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях
Масштаб l0 называется внутренним масштабом турбулентности. В тропосфере l0  нескольким мм. Таким образом, в турбулентной атмосфере существует целый спектр масштабов l турбулентных неодно­родностей скорости ветра от l0 до максимального масштаба турбулентности L (в тропосфере L  50  100 м).

## Slide 5
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях
Благодаря турбулентному движению различ­ные элементы объема воздуха могут переноситься из одной области пространства в другую почти без изменения своих параметров. В результате, в каждой точке тур­булизованной среды имеются флуктуации давления, плотности, тем­пературы, что приводит к пульсациям коэффициента преломления n. В тропосфере турбулентные флуктуации
n  (1  2)106.

## Slide 6
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях
Турбулентные флуктуации n вызывают рассеяние радиоволн, характер которого зависит от соотношения между размером неоднородностей l и длиной волны . Если l >> , неоднородности действуют как оптическая линза: максимум переизлучения в направлении первоначального распространения, и чем больше отношение l /  , тем ýже диаг­рамма направленности. Однако рассеяние будет наблюдаться и по другим направлениям.

## Slide 7
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях
Рис. 1 К определению масштаба рассеивающих неоднородностей

## Slide 8
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях
Рассмотрим наземную радиотрассу и выясним условия, наиболее благоприятные для приема рассеянного сигнала. Пусть AC = l  расстояние между рассеивающими неоднородностями по вертикали (рис. 1). В точке приема волны от вторичных источников А и С интерферируют, максимум сигнала полу­чится при совпадении этих волн по фазе, для чего разность хода лучей
должна быть равна (кратна) .

## Slide 9
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях
Тогда получаем связь между углом рассеяния  и минимальным размером рассеивающих неоднородностей l:
Таким образом, рассеянный сигнал в точке приема формируется определенными масштабами турбулентных неоднородностей, т. е. рассеяние носит селектив­ный характер.

## Slide 10
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях
Для трасс, использующих тропосферное рассеяние, характерны следующие параметры:
 высота пересечения главных максимумов диаграмм направленности 3  5 км, что обеспечи­вает связь на расстояниях до 900 км;
 мощность передатчика Р0 = 10  100 кВт, ширина диаграмм направленности не более 10 (обеспечивается параболическими антеннами диаметром до 40 м), что обусловлено большими потерями энергии при рассеянии;

## Slide 11
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях
 рабочая полоса частот 300  5000 МГц определяется как спектром наблюдающихся масштабов неоднородностей, так и тем, что на больших частотах сильно растут потери энергии, а на более низких требуют­ся большие антенны.

## Slide 12
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях

## Slide 13
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях
Пусть передающая (A) и приёмная (B) антенны направлены на горизонт, и высота пересечения главных максимумов диаграмм направленности над серединой трассы h = 5 км. Найдём угол рассеяния , полагая RЗ = 6378 км. Из OAC имеем
Тогда    = 4,540.
r = RЗ = 63780,039584 = 252,46 км, следовательно, расстояние между концами трассы AB = 2r  505 км

## Slide 14
Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях
Если предположить, что рассеяние эффективно на масштабах неоднородностей, не превышающих 10 м, то на данной трассе следует использовать радиоволны с  < 20sin2,270 = 0,79 м, т. е. частоты f > 380 МГц.

## Slide 15
Полоса пропускания тропосферного канала
Рассеяние по своей природе многолучевый процесс, поэтому сигнал в точке приема будет флуктуировать, что ограничивает, например, полосу f пропускания тропосферного канала. Оценим f. Пусть точку приема достигают как лучи, рассеянные самой низкой точкой рассеивающего объема Vрасс (т. A), так и лучи от самой высокой точки рассеяния (т. B) (рис. 9). Между лучами, распространяющимися по этим крайним путям, существует разность хода r. Сдвиг фаз  на различных частотах для одного и того же пути будет различен.

## Slide 16
Полоса пропускания тропосферного канала
Рис. 9. К определению полосы пропускания канала тропосферного рассеяния

## Slide 17
Полоса пропускания тропосферного канала
.На несущей частоте f
где r = TBR  TAR.
На крайней боковой частоте fn  f + Fn сдвиг фаз изменится до величины
Таким образом, в один и тот же момент времени на разных частотах напряженность полей волн складывается в разных фазах.

## Slide 18
Полоса пропускания тропосферного канала
Для минимизации искажений необходимо, чтобы разность
  n = 2Fnt << 2,
следовательно,

## Slide 19
Полоса пропускания тропосферного канала
Примерные значения полосы пропускания для раз­личных тропосферных трасс при условии AB  3h0 приведены в табл. 1.

## Slide 20
Поглощение радиоволн в тропосфере
Основной причиной поглощения в тропосфере является селективное или резонансное поглощение молекулами газов (N2, O2, H2O) и поглощение в каплях воды. Резонансное поглощение обусловлено усилением взаимодействия радиоволн с молекулой при совпадении их частот с частотой внутриатомного движения электронов внешних орбит. Резонансные линии всех газов тропосферы, за исключением кислорода и водяного пара, расположены вне радиодиапазона.

## Slide 21
Поглощение радиоволн в тропосфере
При распространении в поглощающей среде амплитуда напряжённости поля радиоволны уменьшается по закону
Em(r) = E0me-r
(E0m  начальная амплитуда,   коэффициент затухания).

## Slide 22
Поглощение радиоволн в тропосфере

## Slide 23
Поглощение радиоволн в тропосфере
На рис. 10 приведена зависимость коэффициента ослабления Г, определяемого здесь как
[дБ / км],
от длины волны для O2 и паров H2O. У кислорода в радиодиапазоне имеются две резонансные линии: при  = 0,5 см Г = 14 дБ / км и при  = 0,25 см Г = 3,5 дБ / км. У водяного пара резонансное поглощение имеет место при  = 1,35 см. Зависимость поглощения от удельной влажности линейна: чем выше влажность, тем выше пог­лощение.
Поглощение радиоволн с  < 1 см тропосферными газами настолько велико, что они могут быть использованы для радиосвязи лишь на весьма короткие расстояния.

## Slide 24
Поглощение радиоволн в тропосфере
Капельковые образования (гидрометеоры  дождь, туман, снег) могут вызвать заметное поглощение радиоволн с  < 3 см, потому что, во-первых, радиоволны наводят в каплях токи смещения, и часть их энергии переходит в джоуле­во тепло. Во-вторых, токи являются источником вторичного излучения, что приводит к рассеянию энергии радиоволн. Затухание растет с уменьшением , ростом размеров капель и интенсивности осадков. Рассеяние см радиоволн гидрометеорами ведет к появлению отраженных сиг­налов, мешающих нормальной работе РЛС.

## Slide 25
Практическое применение
Обычно тропосферные радиорелейные линии используют там, где невозможно либо очень дорого построить радиорелейные линии прямой видимости: в малонаселенной и труднодоступной местности, горных районах и т. п.
Первая отечественная тропосферная радиорелейная аппаратура «Горизонт-М», разработанная в 1963 г., позволила создать сеть «Север» общей протяженностью 14 тыс. км. Расстояние между ретрансляторами от 100 до 420 км, мощность передатчиков 2,5 кВт. Для борьбы с замираниями сигнала применен четырехкратный разнесенный по частоте и в пространстве прием. Пропускная способность системы 60 телефонных каналов.

## Slide 26
Практическое применение
Аппаратура «Горизонт-М» постоянно модернизировалась с учетом эксплуатации сети «Север». Для борьбы с интерференционными замираниями была разработана система «Аккорд», в которой наряду с разнесенным приемом использовался автокорреляционный црием составных сигналов. Велись работы по повышению надежности оборудования. В результате в 1977 г. коэффициент исправного действия сети «Север» составил 99,99%. На ряде направлений была повышена пропускная способность линии до 72…84 каналов.

## Slide 27
Практическое применение
Антенный комплекс состоял из параболических антенн размером 20х20 или 30х30 метров. Рабочий диапазон — 700-1000 МГц.

## Slide 28
Практическое применение
Минобороны РФ в 2015 году получит первые малогабаритные станции тропосферной связи «Ладья»
Цифровая малогабаритная помехозащищенная тропосферная станция «Ладья» (Р-444) разработана Московским научно-исследовательским радиотехническим институтом (МНИРТИ, главный конструктор техники тропосферной связи ОАО «МНИРТИ» Р. Муха) с участием НПП «РАДИОСВЯЗЬ».Источник: http://bastion-opk.ru/ladya-r-444/

## Slide 29
Практическое применение
ХАРАКТЕРИСТИКИ
диапазон частот – 4,4-5,0 ГГц;
скорость передаваемой информации (1; 2; 4; 8) x64; 2048 кбит/с;
диаметр антенны – 1,25; 2,5 м;
мощность излучения – 100 Вт;
метод разделения сигналов передачи и приема – временное разделение;
ширина полосы частот – до 32 МГц; энергопотребление – не более 500 Вт;
масса аппаратуры станции (без антенного устройства) – до 70 кг.

## Slide 30
Практическое применение
Антенна

## Slide 31
Практическое применение
Мобильная малогабаритная цифровая тропосферной станция (США)

## Slide 32
Практическое применение

## Slide 33
Практическое применение (Публикации)

## Slide 35
Практическое применение (Публикации)

## Slide 37
Влияние на сигналы спутниковых навигационных систем
Нейтральная атмосфера (тропосфера, тропопауза и стратосфера) является недиспергирующей средой. О ее влиянии говорят как о тропосферной рефракции. Влияние представляет задержку), которая достигает 2.0-2.5 м в зенитном направлении и увеличивается примерно пропорционально косекансу угла высоты, достигая 20-28 м на высоте 5°. Измеренные дальности оказываются больше, чем геометрическое расстояние между приемником и спутником. Из-за того, что тропосферная рефракция не зависит от частоты несущей, ее невозможно устранять в двухчастотных наблюдениях, в отличие от ионосферной рефракции.