## Slide 1: Кодирование звуковой информации
Презентация 10-19

## Slide 2
С начала 90-х годов персональные компьютеры получили возможность работать со звуковой информацией. Каждый компьютер, имеющий звуковую плату, микрофон и колонки, может записывать, сохранять и воспроизводить звуковую информацию. С помощью специальных программных средств (редакторов аудиофайлов) открываются широкие возможности по созданию, редактированию и прослушиванию звуковых файлов. Создаются программы распознавания речи и появляется возможность управления компьютером при помощи голоса.

## Slide 3
У всех источников звука имеются колеблющиеся части, которые приводят в колебательное движение частицы окружающей среды (воздуха) → распространяющаяся звуковая волна вызывает колебательное движение барабанной перепонки уха человека, которое воспринимается мозгом как звук → не все источники колебаний являются источниками звука → звук – механические колебания в частотном диапазоне от 16 Гц до 22000 Гц

## Slide 4
Упругие волны в воздухе с частотой от 16 до 20000 Гц вызывают у человека звуковые ощущения. Волны с частотой меньше 16 Гц называют инфразвуковыми, а с частотой больше 20 000 Гц - ультразвуковыми.

## Slide 5
Частота
22000 Гц
16 Гц
Источники звука
Источники колебаний

## Slide 6
Звук представляет собой звуковую волну с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой.
Чем больше амплитуда сигнала, тем он громче для человека, чем больше частота сигнала, тем выше тон.

## Slide 7
Звуки различной громкости
Громкий звук
Тихий звук

## Slide 8: Для измерения громкости звука применяется специальная единица "децибел" (дбл)

## Slide 9
Звук | Громкость в децибелах
Нижний предел чувствительности человеческого уха | 0
Шорох листьев | 10
Разговор | 60
Гудок автомобиля | 90
Реактивный двигатель | 120
Болевой порог | 140

## Slide 10
Что такое децибел?
Одна из самых распространенных единиц измерения, применяемая в аудиотехнике называется "децибел" и обозначается "дБ". В децибелах выражают уровень и мощность звуковых сигналов.
Приставка "деци" применяется для обозначения дольных единиц, равных 1/10 от исходных. Соответственно, децибел -- это 1/10 Бела (единица измерения, названная в честь Александра Грэма Белла). Белл определяется, как логарифм отношения электрических, акустических или других мощностей:
Бел = log (P1/P0), дБ = 10log (P1/P0).
Чувствительность слуха человека к громкости звуковых сигналов носит логарифмической характер, поэтому их мощность, выраженная в децибелах, точнее отражает наше восприятие звуков.

## Slide 11
Звуки различной высоты
Низкий звук
Высокий звук

## Slide 12
Для того чтобы компьютер мог обрабатывать звук, непрерывный звуковой сигнал должен быть превращен в последовательность электрических импульсов (двоичных нулей и единиц).

## Slide 13: Схема преобразования звуковой волны в двоичный код
Звуковая волна
Двоичный код
Микрофон
Звуковая плата (аудиоадаптер)
Память ЭВМ
Электрический ток

## Slide 14: Схема воспроизведения звука, сохранённого в памяти ЭВМ
Звуковая волна
Звуковая плата (аудиоадаптер)
Память ЭВМ
Электрический ток
Двоичный код
Динамик

## Slide 15
Непрерывная звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные участки, причем для каждого такого участка устанавливается определенная величина амплитуды.
Таким образом, непрерывная зависимость амплитуды сигнала от времени А(t) заменяется на дискретную последовательность уровней громкости. На графике это выглядит как замена гладкой кривой на последовательность “ступенек”.

## Slide 16
Процесс преобразования непрерывного аналогового сигнала в дискретный (прерывистый) называется временной дискретизацей.

## Slide 17
Временная дискретизация
Т
2Т
Время
Громкость

## Slide 18
Временная дискретизация
Т
2Т
Громкость
Время

## Slide 19
Временная дискретизация
Т
Время
Громкость

## Slide 20
Временная дискретизация
Т
Время
Громкость

## Slide 21
Временная дискретизация
Т
Время
Громкость

## Slide 22
Количество измерений уровня звукового сигнала за 1 секунду называют частотой дискретизации.

## Slide 23
Зависимость качества звука от частоты дискретизации
ν
ν
ν
ν

## Slide 24
Т
N →∞
Количество уровней громкости при дискретизации по времени
Время
Громкость

## Slide 25
N →∞
Изменение качества звука при дискретизации по уровню
Т
N = 4
Время
Громкость

## Slide 26
N = 4
N = 8
Изменение качества звука при дискретизации по уровню
Т
Время
Громкость

## Slide 27
Количество информации, которое необходимо для кодирования дискретных уровней громкости цифрового звука называют глубиной кодирования звука.

## Slide 28
Зависимость качества звука от глубины кодирования
Глубина кодирования 

## Slide 29
Соответствие звуков различных характеристик некоторым источникам звука
8 кГц
44,1 кГц
Радиотрансляция
AudioCD
192 кГц
DVD-Audio
8 бит
16 бит
24 бит

## Slide 30
Расчёт объёма звукового файла
I=k·ν·i·t

Где I – размер (объём) звукового файла
k – количество дорожек в записи (k=1 – моно, k=2 – стерео)
ν – частота дискретизации (в Герцах)
i – глубина кодирования (в битах)
t – время звучания (в секундах)

## Slide 31
Оценка объёма звукового файла
Ю. Антонов «Белый теплоход», время звучания 3 мин 18 сек, качество аудио-CD диска, стерео
Дано:
ν = 44,1 кГц
I = 16 бит
t = 3 мин 18 с
k = 2
Найти:
V
Решение:
44,1 кГц = 44100 Гц
3 мин 18 с = 198 с
V = k ν I t = 2·44100 Гц·16 бит·198 с = = 279417600 бит = 34927200 байт ≈ ≈ 34108,6 Кб ≈ 33,3 Мб
Ответ: V = 33,3 Мб

## Slide 32
Изменение качества при сжатии звуковых файлов
Частота звука, кГц
10
5
22,5
18
14
8
6
4
16
12
Спектрограмма несжатого звука (формат WAV)
Спектрограмма сжатого звука (формат mp3, битрейт 128 кбит/с)
Спектрограмма сжатого звука (формат WMA, битрейт 128 кбит/с)

## Slide 33
Звук «живой» и оцифрованный

## Slide 34: Задачи
1. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 20 с, если "глубина" кодирования и частота дискретизации звукового сигнала равны соответственно 8 бит и 8 кГц.

## Slide 35: Задачи
2. Рассчитайте время звучания моноаудиофайла, если при 16-битном кодировании и частоте дискретизации 32 кГц его объем равен 700 Кбайт.